Утверждаю

Председатель комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита»

____________________ М.В. Попова

«____»____________2022 г.

м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройство дворовых территорий (поставка, сборка и установка детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм) расположенных на территории городского округа «Город Чита»

2. Срок проведения работ по поставке, сборке и установке: Срок проведения работ с момента подписания муниципального контракта сторонами по 30 сентября 2022 года;

3. Перечень и технические характеристики поставляемых товаров: отражены в приложении № 1 к техническому заданию «Описание объекта закупки».

4. Адреса установки и количество детского игрового и спортивного оборудования: указано в приложении № 2 к техническому заданию «Адреса установки детского игрового и спортивного оборудования».

5. Общие требования к выполнению работы. Производство работ может быть начато только после совместного обследования объекта благоустройства Подрядчиком и Заказчиком на предмет уточнения общих производственных вопросов, включая схемы работ.

Этапы производства работы должны проводиться в строгом соответствии с графиком работ, являющимся неотъемлемой частью муниципального контракта.

Выполнение работ не должно препятствовать нормальной эксплуатации жилого объекта. По окончании рабочего дня проходы и проезды должны быть свободны для движения пешеходов и транспорта.

Складские и бытовые помещения заказчиком не предоставляются.

Затраты по перевозке рабочих до объекта и обратно несет подрядчик.

Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы.

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков производить только после согласования с владельцами коммуникаций. Ответственность за повреждение сетей, подземных коммуникаций лежит на подрядчике.

Подрядчик обязан сохранить в работоспособном состоянии все инженерные коммуникации, находящиеся в зоне работ. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

Работы выполняются силами и средствами Подрядчика из материалов и оборудования в соответствии с техническими регламентами, СНиП, предусмотренными законодательством РФ.

Зону производства работ необходимо обозначать с использованием ограждающих конструкций, сигнальных лент, дорожных знаков. Зона проведения работ должна своевременно освобождаться Подрядчиком от мусора, образующегося при проведении работ.

Элементы благоустройства территории в случае их повреждения в процессе Работ, должны быть восстановлены до начала приемки выполненных Работ по Контракту.

Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения подрядчиком работ, предусмотренных описанием объекта закупки, имуществу Заказчика или иных лиц, расположенному в зоне проведения работ или за пределами указанной зоны, возлагается на подрядчика.

Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком аналогичные материалы (комплектующие), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие).

Материалы (комплектующие), которые предполагается использовать при выполнении работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении). Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Детское игровое оборудование должно быть ярких цветов иметь общую стилистику за исключением тематических элементов.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Работы должны быть выполнены в соответствии с:

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» Актуализированная редакция СНиП III-10-75» (с Изменениями № 1,2);

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- «Правилами благоустройства территории городского округа «Город Чита», утвержденными решением Думы городского округа «Город Чита» от 19.10.2017 № 111;

- СП48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»;

- ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»;

- ГОСТ Р 55028-2012 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения.

- ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;

- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний качелей. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний горок. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний каруселей. Общие требования»;

- ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно-развивающего оборудования»;

- ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения»;

- ГОСТ 32931-2015 «Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия»;

- ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент»;

- ГОСТ 3916.1-2018 «Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия»;

- ГОСТ 20850-2014 «Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия»;

- ТР ЕАЭС 042/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»;

- ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 9.410–88 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). «Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы»;

- ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент»;

- ГОСТ 19903-2015 «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент»;

- ГОСТ 33095-2014 «Покрытия защитно-декоративные на мебели из древесины и древесных материалов». Классификация и обозначения.

Все используемые для изготовления товаров материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

Поставляемое оборудование должно соответствовать Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017) Все вышеуказанные изделия должны быть изготовлены согласно требованиям Российского законодательства, иметь технический паспорт, в котором указано: предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации и монтажные схемы сборки изделий. Каждый детский игровой элемент детской площадки, должен сопровождаться сертификатом соответствия продукции ГОСТам РФ по безопасности детского игрового оборудования:

ГОСТ Р 52167-2012 «Безопасность конструкции и метода испытания качелей. Общие требования».

ГОСТ Р 52168-2012 «Безопасность конструкции и метода испытания горок. Общие требования».

ГОСТ Р 52300-2013 «Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования».

ГОСТ Р 52169-2012 «Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования».

Срок гарантий на все поставляемое оборудование не менее 12 месяцев с момента отгрузки. Гарантия качества распространяется на весь перечень товара. Течение гарантийного срока продлевается на все время, на протяжении которого Товар не может нормально эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Поставщик. Гарантийный срок на поставленный Товар распространяется на всю необходимую комплектацию, сборку и установку и действует с даты подписания сторонами электронного документа о приемке.

Срок службы оборудования, установленный паспортом, должен быть не менее 7 лет.

6. Передача поставляемых детских игровых комплексов: Передача поставляемых детских игровых комплексов осуществляется на основании акта приема – передачи товара (приложение к муниципальному контракту № 1)

7. Спецификация поставляемых детских игровых комплексов: Спецификация поставляемых детских игровых комплексов осуществляется в соответствии с текстовым конструкторским документом, определяющим состав сборочной единицы (приложение к муниципальному контракту № 2).

Сборка и установка детских игровых комплексов

8. 	Сборка и установка (монтаж) игровых комплексов может проводить любое юридическое или физическое лицо, располагающее необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

Установка игрового оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Перед сборкой и монтажом конструкций необходимо провести очистку территории от насаждений, мусора, посторонних предметов, провести планировку участка.

Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;

- проверить комплектность;

- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

Сборка и установка игрового оборудования проводится согласно схемам сборки, приведенным в паспортах к оборудованию.

При установке оборудования детских игровых конструкций должны учитываться зоны падения и зоны приземления, определенные для соседнего оборудования.

Территория игрового комплекса (зона безопасности) должна иметь ударопоглащающее покрытие в соответствии ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»

9. Гарантия качества на работы по сборке и установке детских игровых комплексов. Гарантия качества распространяется на работы по сборке и установке оборудования, выполненные Подрядчиком.

Срок гарантийных обязательств на выполненные работы – не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки объекта

Приложение № 1

к техническому заданию

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скамья № 1 | шт. | 54 | Габаритные размеры: Длина – не менее 1470 мм Ширина – не менее 500 мм. Высота – не менее 830 мм. Материалы и комплектация: Скамья должна представлять собой сборную конструкцию из каркаса и деревянного настила. Металлические детали должны быть окрашены красками порошковыми, нанесенными напылением. Сборка скамьи должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Каркас скамьи должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20мм, стальной профильной трубы сечением не менее 20x20 мм, стального листа толщиной не менее 2 мм. Деревянный настил должен быть выполнен из доски толщиной не менее 30 мм. Лицевая сторона досок должна иметь скругление кромок радиусом не менее 5 мм. Конструкция настила должна исключать скапливание воды и снега. *КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 2. | Урна № 1 | шт. | 103 | Габаритные размеры: Длина – не менее 422 мм Ширина – не менее 422 мм. Высота – не менее 580 мм. Урна должна представлять собой конструкцию из неподвижного каркаса с декоративными накладками и вынимающегося ведра (вкладыша) цилиндрической формы. Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми, нанесенными напылением. Неподвижный каркас урны должен быть изготовлен из стального листа толщиной не менее 4 мм, стального круга диаметром не менее 8 мм. Ведро урны должно быть изготовлено из оцинкованного листа толщиной не менее 0,5 мм. На ведре должны быть установлены 2 ручки из оцинкованного листа. Декоративные накладки должны быть изготовлены из сосновой доски толщиной не менее 30 мм. На лицевой стороне накладки должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм. *КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 3. | Тренажер № 1 | шт. | 3 | Габаритные размеры: Длина – не менее 975 мм Ширина – не менее 1910 мм. Высота – не менее 1760 мм. Материалы и комплектация: Тренажер предназначен для детей от 12 лет и применяется для развития мышц рук и грудных мышц. Тренажер должен представлять собой конструкцию из неподвижного каркаса и 2-х подъемных сидений для выполнения упражнений. Конструкция тренажера должна позволять ступенчато (не менее двух ступеней) регулировать усилие выполняемых упражнений. Неподвижный каркас тренажера должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм и стальной трубы сечением не менее 40x80мм. Каркас подъемных сидений тренажера должен быть выполнен из стальных труб сечением не менее 50x50 и 50x25 мм. Ручки тренажера должны быть выполнены из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 26,8 мм и 33,5 мм. Вертикальная тяга должна быть выполнена из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 42 мм, горизонтальные тяги из стальной профильной трубы сечением не менее 40x40 мм. Места крепления буксы с подшипниками к каркасу и тягам должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 5 мм. В узлах вращения должны быть использованы подшипники качения, установленные попарно в буксе, стального прутка круглого сечения диаметра не менее 40 мм. Спинка и сидение тренажера должны быть изготовлены из влагостойкой ламинированной ФСФ фанеры толщиной не менее 15 мм. Торцы фанеры должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Для смягчения удара сидения на каркасе должен быть установлен резиновый отбойник высотой не менее 30 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 4. | Тренажер № 2 | шт. | 4 | Габаритные размеры: Длина – не менее 725 мм Ширина – не менее 1530 мм. Высота – не менее 1800 мм. Материалы и комплектация: Тренажер предназначен для детей от 12 лет и применяется для выполнения упражнения для развития ягодичных мышц и мышц ног. Неподвижный каркас тренажера должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80,40х80 мм. Ручка на каркасе должна быть выполнена из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 26,8 мм и профильной трубы сечением не менее 25x25 мм. Качающиеся ступени тренажера должны быть выполнены из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 42, профильной трубы сечением не менее 40x40мм, место установки стопы должно быть выполнено из стального горячекатаного листа с рифлёной поверхностью толщиной не менее 4 мм, с окантовкой по периметру из стальной полосы сечением не менее 2x40 мм. Каркас сидений тренажера должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 40x80, 40x25, 25х25 мм, и стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 42. Места крепления буксы с подшипниками должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 5 мм. В узлах вращения должны быть использованы подшипники качения, установленные попарно в буксе, изготовленной из стального прутка круглого сечения диаметра не менее 40 мм. Спинка и сидение тренажера должны быть изготовлены из влагостойкой ламинированной ФСФ фанеры толщиной не менее 15 мм. Для смягчения удара сидения и ступеней на каркасе должен быть установлен резиновый отбойник высотой не менее 30 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 5. | Тренажер № 3 | шт. | 2 | Габаритные размеры: Длина – не менее 790 мм Ширина – не менее 1120 мм. Высота – не менее 1400 мм. Материалы и комплектация: Тренажер предназначен для детей от 12 лет и применяется для выполнения упражнения для развития передней/задней поверхности бедер и икроножных мышц, для выполнения вращательных движений нижней части туловища, для развития косых мышц брюшного пресса и регулирования деятельности сердечно-сосудистой системы. Неподвижный каркас тренажера должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм. Ручка на каркасе должна быть выполнена из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 26,8 мм и стальной профильной трубы сечением не менее 25x25 мм. Подвижные ступени тренажера должны быть выполнены из стальной профильной трубы сечением не менее 50x50, 50x25 мм, место установки стопы должно быть выполнено из стального горячекатаного листа с рифлёной поверхностью толщиной не менее 4 мм, с окантовкой по периметру из стальной полосы сечением не менее 2x40 мм. Горизонтальные тяги должны быть изготовлены из стальной профильной трубы сечением не менее 40x40 мм. Места крепления буксы с подшипниками должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 5 мм. В узлах вращения должны быть использованы подшипники качения, установленные попарно в буксе, изготовленной из стального прутка круглого сечения диаметра не менее 40 мм. В узлах вращения дисков должен быть использован подшипник качения, установленный в буксе, изготовленной из стального прутка круглого сечения диаметра не менее 60 мм. Опорная пластина вращающихся дисков должна быть изготовлена из стального листа толщиной не менее 4 мм. Вращающиеся диски должны быть изготовлены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм. Для смягчения удара ступени, на каркасе должен быть установлен резиновый отбойник высотой не менее 30 мм * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 6. | Воркаут-комплекс № 1 | шт. | 2 | Воркаут-комплекс должен использоваться детьми от 12 лет для физического развития, развития координации движения, преодоления страха нахождения на высоте, выполнения комплекса упражнений воркаут тематики. Сборка воркаут-комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Воркаут-комплекс должен быть выполнен по модульной схеме: отдельные спортивные элементы (модули) должны соединяться между собой, образуя единую конструкцию для выполнения спортивных упражнений. Крепление навесных элементов к опорным столбам должно производиться при помощи разъемных полухомутов, позволяющих регулировать высоту их установки. Воркаут-комплекс должен представлять собой сборную конструкцию из опорных столбов, шведской стенки, навесных турников с возможностью регулировки по высоте и навесных брусьев, каркаса скамьи, настила, навесных перемычек, навесного турника с кольцами. Опорные столбы должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 108 мм. В верхней части столбов должна устанавливаться травмобезопасная радиусная металлическая заглушка. Навесной турник должен быть изготовлен из стальной трубы диаметром не менее 33,5 мм и иметь длину рабочей поверхности не менее 1235 мм. Навесные брусья должны иметь длину рабочей поверхности не менее 2000 мм, и изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 42 мм. Шведская стенка высотой не менее 2000 мм и шириной не менее 1350 мм должна представлять собой цельносварную конструкцию из стальной трубы диаметром не менее 33,5 мм и 42 мм, рабочая поверхность перекладин шведской стенки должны быть длиной не менее 995 мм. Полухомут должен представлять собой цельносварную конструкцию, изготовленную из стального круга сечением не менее 12 мм, стального листа толщиной не менее 5 и 8 мм. Каркас скамьи должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25, стального уголка сечением не менее 40x40 мм, стальной лист толщиной не менее 4 мм. Навесная перемычка должна быть изготовлена из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 33,5 мм и иметь длину рабочей поверхности не менее 415 мм. Настил на скамью должны быть выполнены из клееного соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. По всем кромкам бруса должна быть снята фаска радиусом не менее 5 мм. Навесной турник с кольцами должен быть изготовлен из стальной трубы диаметром не менее 33,5 мм и иметь длину рабочей поверхности не менее 1235 мм. Кольца на турнике должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 21,3 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 7. | Теневой навес для тренажеров | шт. | 3 | Габаритные размеры: Длина – не менее 6300мм. Ширина – не менее 3856 мм. Высота – не менее 2741 мм. Материалы и комплектация: Сборка теневого навеса должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Теневой навес должен представлять собой сборную конструкцию из несущих стоек, верхних радиусных ферм, боковых связных ферм, настила на крышу. Металлические элементы теневого навеса должны быть окрашены красками порошковыми. Несущие стойки должны быть выполнены из стальной профильной трубы сечением не менее 60x60 мм. Верхние радиусные фермы должны быть выполнены из стальной трубы сечением не менее 40x25 мм. Боковые связные фермы должны быть изготовлены из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 мм. Горизонтальные стяжки для крепления настила на крыше должны быть изготовлены из стальной трубы сечением не менее 30x30 мм. Настил на крышу должен быть выполнен из сотового поликарбоната толщиной не менее 8 мм. *КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 8. | Тренажер № 4 | шт. | 3 | Габаритные размеры: Длина – не менее 605 мм Ширина – не менее 1455 мм. Высота – не менее 1515 мм Материалы и комплектация: Тренажер предназначен для детей от 12 лет и применяется для выполнения упражнения “ходьба на лыжах”. Дает хорошую тренировку для сердца, укрепляет мышцы живота, передних, задних и боковых бедренных мышц, боковых мышц поясницы, мышц спины, мышц рук и груди. Неподвижный каркас тренажера должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм, и профильной трубы сечением не менее 25x25 мм. Качающиеся ступени тренажера должны быть выполнены из стальной профильной трубы сечением не менее 50x50мм, место установки стопы должно быть выполнено из стального горячекатаного листа с рифлёной поверхностью толщиной не менее 4 мм, с окантовкой по периметру из стальной полосы сечением не менее 2x40 мм. Подвижные ручки (лыжные палки) должны быть выполнены из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 26,8 мм, профильной трубы сечением не менее 40x40мм. Места крепления буксы с подшипниками должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 5 мм. В узлах вращения должны быть использованы подшипники качения, установленные попарно в буксе, изготовленной из стального прутка круглого сечения диаметра не менее 40 мм. Для смягчения удара ручек на каркасе должен быть установлен резиновый отбойник высотой не менее 30 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 9. | Спортивный комплекс № 1 | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 2700 мм Ширина – не менее 6760 мм. Высота – не менее 3780 мм. Материалы и комплектация: Спортивный комплекс должен использоваться детьми от 6 лет для физического развития, развития координации движения, преодоления страха нахождения на высоте. Спортивный комплекс должен быть выполнен по модульной схеме: отдельные спортивные элементы (модули) должны соединяться между собой, образуя единую конструкцию для выполнения спортивных упражнений. Сборка спортивного комлекса должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской. Рамы и шведская стенка спортивного комплекса должны быть выполнены из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм и стальной трубы. Рама баскетбольного щита должна быть выполнена с консольным вылетом и изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 и 60x30 мм. Баскетбольный щит должен быть изготовлен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Баскетбольное кольцо должно быть изготовлено из стальной трубы, стального горячекатаного листа толщиной не менее 3 мм. Наклонная лестница должна быть изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее 50x25 мм и стальной трубы. Лестница на цепях должна быть изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 мм, стальной трубы, короткозвенной цепи диаметром не меньше 6 мм. Турники должны быть изготовлены из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25мм, стальной полосы сечением не менее 4x40 мм. Кольца на турнике должны быть изготовлены из стальной трубы * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 10. | Игровой комплекс № 1 | шт. | 2 | Габаритные размеры: Длина – не менее 3770 мм. Ширина – не менее 2010 мм. Высота – не менее 3050 мм. Материалы и комплектация: Игровой комплекс должен использоваться детьми от 3 до 10 лет для тематических игр, физического развития, развития координации движения, преодоления страха нахождения на высоте. Игровой комплекс должен был выполнен в виде 2-х башен с высотой платформы для игры не менее 900 мм от поверхности и закрепленных на них игровыми элементами: фанерной лестницей высотой не менее 900 мм, горки высотой не менее 900 мм, 2-х скатной крышей на одной из башен, 3-мя тематическими игровыми панелями и 2-мя ограждениями. Сборка игрового комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм, загрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской. Столбы деревянных башен должны быть выполнены из клееного бруса сечением не менее 95x95 мм. По всем кромкам столбов должно быть выполнено скругление радиусом 8 мм или снята фаска не менее 8x45. Верхние торцы деревянных столбов должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Столбы деревянных башен должны устанавливаться на опоры с последующим бетонированием. Опоры должны изготавливаться из стальной трубы сечением не менее 60x30 мм, стального уголка размером не менее 75x75 мм. Пол (игровая платформа) деревянной башни размером не менее 995x995 мм должен представлять собой сборную конструкцию из рамы и настила. Рама для пола деревянных башен должна быть изготовлена цельносварной из стальной трубы сечением не менее 50x25 и стального листа толщиной не менее 4 мм. Настил для пола деревянных башен должен быть выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы фанерного настила должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Лестница высотой не менее 900 мм должна представлять собой сборную конструкцию из боковин (тетив), ступенек, ограждений, столба с металлической опорой под бетонирование. Боковины (тетивы) лестницы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм со сквозными пазами для установки и удержания ступенек. Ступеньки лестницы должны быть выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 24 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы ступенек из ламинированной фанеры должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Поручни лестницы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Поручни лестницы должны иметь не менее 2-х сквозных пазов для удобства захвата при хождении. Опорный столб лестницы должен быть выполнен из соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. Торец столба должен закрываться пластиковой декоративной заглушкой. Опорный столб должен устанавливаться на металлическую опору с последующим бетонированием. Опора должна быть изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее 50x25 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм. Горка (скат) высотой не менее 900 мм должна представлять собой сборную конструкцию из каркаса с поверхностью скольжения, бортиков и защитной секции стартового участка с защитной перекладиной. Цельносварной каркас ската должен быть изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 мм, вспомогательные элементы каркаса из стальной трубы сечением не менее 20x20 и стального уголка сечением не менее 40x40 мм. Поверхность скольжения ската должна быть изготовлена из цельного листа нержавеющей стали и толщиной не менее 1,5 мм. Радиус изгиба стального листа в нижней части окончания ската должен быть не менее 50 мм. Бортики, ограждающие поверхность скольжения ската, должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и высотой не менее 100 мм от поверхности скольжения. Стартовый участок ската длиной не менее 350 мм должен быть оборудован защитной секций высотой не менее 800 мм от поверхности. Защитная секция должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Защитная секция должна быть закреплена на столбах башни на кронштейны, изготовленные из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20 и стальной полосы сечением не менее 4x40мм. Внутри защитной секции на высоте не менее 700 мм от поверхности должна быть установлена защитная перекладина из стальной трубы диаметром не менее 26,8 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм. Двухскатная крыша должны представлять собой составную конструкцию из фронтонов и 2-х скатов. Фронтоны должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и 2-х скатов из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. Ограждение на деревянных башнях должно быть выполнено в виде штакетника, закрепленного на горизонтальных стяжках. Штакетник должен быть выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Стяжки для удержания штакетника должны быт выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Игровая панель «Лабиринт» должна представлять собой сборную конструкцию из основания, изготовленного из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм со сквозными криволинейными пазами и 4-х подвижных элементов (геометрических фигур: круг-овал-квадрат-треугольник) установленных с 2-х сторон основания и передвигающихся по пазам. Игровая панель «Аквариум» должна представлять собой сборную конструкцию из основания, изготовленного из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм со сквозными криволинейными пазами и 3-х подвижных элементов, выполненных в виде силуэта рыбки, установленных с 2-х сторон основания и передвигающихся по пазам. Игровая панель «Камень-ножницы-бумага» должна представлять собой сборную конструкцию из основания, изготовленного из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и 2-х вращающихся игровых дисков. Вращающиеся диски должны представлять собой сборную конструкцию из фанерной накладки, изготовленной из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и кронштейна с вращающейся буксой. На лицевой стороне вращающегося диска должен быть выполнено изображение «Камень-Ножницы-Бумага». В узле вращения буксы должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания. Корпус (букса) должен быть изготовлен из стального прутка сечением не менее Ø40 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 11. | Качалка на пружинах "Теплоход" | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 860 мм Ширина – не менее 1100 мм. Высота – не менее 1350 мм. Материалы и комплектация: Качалка на пружине предназначена для детей от 3 до 7 лет. Качалка должна представлять собой конструкцию из основания с двойной пружиной и каркаса. Сборка качалки должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы качалки должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Каркас качалки должен быть выполнен в виде силуэта теплохода. Боковина каркаса и сиденье со спинкой должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Остальные декоративные элементы каркаса должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. На качалке должны быть установлены не менее 2-х ручек, изготовленных из стальной трубы и стального листа толщиной не менее 4 мм. Боковины качалки в нижней части должны быть скреплены между собой стяжками, изготовленными из стальной трубы сечением, стального листа толщиной не менее 4 мм. Боковины каркаса в центральной части должны быть соединены между собой стяжкой-рулём, изготовленной из стальной профильной трубы, стального листа толщиной не менее 4 мм. Боковины каркаса в верхней части должны быть соединены между собой стяжкой-багажником, изготовленной из стальной трубы, стальной профильной трубы сечением не менее 20x20 мм, стального листа толщиной не менее 4 мм. Пружинное основание должно быть выполнено цельносварным из стального листа толщиной не менее 5 мм, стального уголка не менее 63x63 мм, стальной трубы сечением не менее 127 мм. Часть основания, предназначенная для бетонирования, должна быть изготовлена из стального прутка диаметром не менее 16 мм. На основании должны быть закреплены не менее 2-х пружин с диаметром сечения витков не менее 26 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 12 | Качалка на пружине "Дельфин" | шт | 2 | Габаритные размеры: Длина – не менее 470 мм Ширина – не менее 1100 мм. Высота – не менее 880 мм. Материалы и комплектация: Качалка на пружине предназначена для детей от 3 до 7 лет. Качалка должна представлять собой конструкцию из основания с одинарной пружиной и каркаса. Каркас качалки должен быть выполнен в виде силуэта дельфина. Сборка качалки должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 4 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Боковина каркаса и сиденье со спинкой должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Остальные декоративные элементы каркаса должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. На качалке должны быть установлены не менее 2-х ручек, изготовленных из стальной трубы и стального листа толщиной не менее 4 мм. Боковины качалки должны быть скреплены между собой не менее чем в 3-х местах стяжками, изготовленными из стальной трубы, стального листа толщиной не менее 4 мм. Пружинное основание должно быть выполнено цельносварным из стального листа толщиной не менее 5 мм, стального уголка не менее 63x63 мм, стальной трубы диаметром не менее 127 мм. Часть основания, предназначенная для бетонирования, должна быть изготовлена из стального прутка диаметром не менее 16 мм. На основании должна быть закреплена пружина с диаметром сечения витков не менее 26 мм. |
| 13 | Песочница "Катер" | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 1280 мм Ширина – не менее 1280 мм. Высота – не менее 1900 мм. Материалы и комплектация: Песочница должна использоваться детьми от 2 до 7 лет для тематических игр, физического развития. Песочница должна представлять собой конструкцию из короба для песка (песочницы) с двумя угловыми и одним носовым сидением и боковинами в виде силуэта корабля. Две задние (кормовые) боковины должны иметь крышу и сиденье. На боковинах песочницы должны быть размещены декоративные накладки соответствующие морской тематике (2 якоря, 2 иллюминатора). Сборка песочницы должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Боковины и сиденья песочницы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Крыша игрового модуля должна быть выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм, боковины и сиденье из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Декоративные накладки на песочницу должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. Опорный столб крыши и опорный столб носового сиденья должны быть выполнены из клееного соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. По всем кромкам столбов должна быть снята фаска не менее 8x45. Столбы песочницы должны устанавливаться на опоры с последующим бетонированием. Опоры должны изготавливаться из стальной трубы сечением не менее 40x20, уголка 40x40 и стального горячекатаного листа толщиной не менее 2 мм. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 14 | Качалка-балансир № 1 | шт. | 12 | Габаритные размеры: Длина – не менее 2550 мм Ширина – не менее 500 мм. Высота – не менее 830 мм. Материалы и комплектация: Качалка-балансир предназначена для детей от 4 до 12 лет. Качалка-балансир должна представлять собой сборную конструкцию из неподвижного основания и качающегося балансира. Металлические элементы качалки должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали качалки должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской. Сборка элементов качалки-балансира должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Основание качалки должно представлять собой цельносварной каркас из стальной профильной трубы сечением не менее 30x30 мм, вспомогательные элементы основания из стальной профильной трубы не менее 60x30. Кронштейны для крепления подшипникового узла к основанию должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 8 мм. Качающийся балансир должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм, ручка и рама для спинки должны быть выполнены из стальной трубы. Вспомогательные элементы качающегося балансира должны быть выполнены из стального листа толщиной не менее 2 мм. Каждое посадочное место балансира должно быть оборудовано сиденьем, спинкой и ручкой. Ручки должны быть изготовлены из стальной трубы. Спинка балансира должна быть установлена на раме, изготовленной из стальной трубы. Сиденье и спинка балансира должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. На балансире должны быть установлены два амортизатора из резины толщиной не менее 8 мм. В узле качения балансира должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания. Подшипники должны быть установлены попарно для повышения грузоподъемности в корпусе (буксе). Корпус (букса) должен быть изготовлен из стального прутка сечением не менее Ø40 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 15 | Карусель № 1 | шт. | 7 | Габаритные размеры: Длина – не менее 1600 мм Ширина – не менее 1600 мм. Высота – не менее 660 мм. Материалы и комплектация: Карусель предназначена для детей от 4 до 12 лет. Карусель должна представлять собой конструкцию из неподвижного основания, неподвижного центрального руля, позволяющего раскрутить платформу, и вращающейся вокруг руля радиусной платформы. Металлические элементы карусели должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали карусели должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм, загрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской. Вращающаяся платформа должна быть выполнена цельносварной из стальной профильной трубы сечением не менее 40x40 и 40x25 мм. Каркас сидений и ограждение на платформе должны быть выполнен из стальной трубы диаметром не менее 26,8 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм. Настил на сидение платформы должен быть выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. На вращающейся платформе должен быть установлен настил из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм с односторонней рифленой поверхностью. Торцы фанерного настила должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Неподвижное основание карусели должно быть выполнено цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм. Неподвижное основание и вращающаяся платформа должны быть соединены между собой ступицей не менее чем с 2-мя роликовыми подшипниками установленными попарно. Ступица должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 108 мм. Валы для установки подшипников должны быть изготовлены из стального прутка сечением не менее 50 мм. Подшипниковые узлы должны быть защищены от попадания пыли, влаги загрязнений. Конструкция подшипниковых узлов должна предусматривать возможность периодического смазывания их консистентной смазкой. Центральный неподвижный руль должен быть изготовлен цельносварным из стальной профильной трубы диаметром не менее 60 мм и стальной трубы диаметром не менее 26,8 мм. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 16 | Качели одноместные с гибкой подвеской (деревянные стойки) № 1 | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 1910 мм Ширина – не менее 1680 мм. Высота – не менее 2105 мм. Материалы и комплектация: Качели одноместные с гибкой подвеской предназначены для детей от 6 до 12 лет. Качели должны представлять собой сборную конструкцию из двух боковин, горизонтальной перекладины на 1 подвес, одноместное сиденье на гибких подвесах, 4-х декоративных накладок на боковины. Сборка качели должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). В собранном состоянии для повышения устойчивости боковины качели должны иметь угол наклона относительно уровня земли не более 80 град. Боковины качели должны быть изготовлены из 2-х стоек выполненных из клееного соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. По всем кромкам стоек должна быть снята фаска не менее 8x45° или выполнено скругление кромок радиусом не менее 3 мм. Стойки должны быть соединены между собой металлическим кронштейном из стальной трубы сечением не менее 50x25 мм и двумя декоративными накладками из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. На торцах стоек должны быть установлены пластиковые заглушки. Стойки качели должны устанавливаться на опоры с последующим бетонированием. Опоры должны изготавливаться из стальной трубы сечением не менее 60x30 мм, стального горячекатаного листа толщиной не менее 2 мм. Перекладина для крепления подвесов должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 60 мм, стального листа толщиной не менее 4мм. Кронштейны для крепления гибкого подвеса к перекладине должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 5 мм. Подвес качели должен быть выполнен из короткозвенной цепи сечением не менее 6 мм. На цепях подвеса должны быть установлены защитные накладки высотой не менее 500 мм для дополнительной защиты пальцев рук. Одноместное сиденье подвеса должно представлять собой прямоугольную площадку, выполненную из атмосферостойкой резины и усиленную внутри металлической пластиной. В узлах вращения качели должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания. Подшипники должны быть установлены попарно для повышения грузоподъемности в корпусе (буксе). Корпус (букса) должен быть изготовлен из стального прутка сечением не менее Ø40 мм КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 17 | Качели одноместные с гибкой подвеской (деревянные стойки) № 2 | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 1910 мм Ширина – не менее 1680 мм. Высота – не менее 2105 мм. Материалы и комплектация: Качели одноместные с гибкой подвеской предназначены для детей от 1 до 3 лет. Качели должны представлять собой сборную конструкцию из двух боковин, горизонтальной перекладины на 1 подвес, одноместное сиденье на гибких подвесах, 4-х декоративных накладок на боковины. Сборка качели должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). В собранном состоянии для повышения устойчивости боковины качели должны иметь угол наклона относительно уровня земли не более 80 град. Боковины качели должны быть изготовлены из 2-х стоек выполненных из клееного соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. По всем кромкам стоек должна быть снята фаска не менее 8x45° или выполнено скругление кромок радиусом не менее 3 мм. Стойки должны быть соединены между собой металлическим кронштейном из стальной трубы сечением не менее 50x25 мм и двумя декоративными накладками из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. На торцах стоек должны быть установлены пластиковые заглушки. Стойки качели должны устанавливаться на опоры с последующим бетонированием. Опоры должны изготавливаться из стальной трубы сечением не менее 60x30 мм, стального горячекатаного листа толщиной не менее 2 мм. Перекладина для крепления подвесов должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 60 мм, стального листа толщиной не менее 4мм. Кронштейны для крепления гибкого подвеса к перекладине должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 5мм. Подвес качели должен быть выполнен из короткозвенной цепи сечением не менее 6 мм. На цепях подвеса должны быть установлены защитные накладки высотой не менее 500 мм для дополнительной защиты пальцев рук. Одноместное сиденье подвеса (для детей от 1 до 3 лет) должно быть выполнено по типу “колыбель” таким образом, чтобы боковое, переднее и заднее ограждение, образуя замкнутый каркас, полностью удерживало ребёнка с 4-х сторон. Основание сиденья, вертикальное стойки ограждения и горизонтальные перекладины ограждения должны быть выполнены из атмосферостойкой резины. Обрезиненное основание должно быть усилено внутри металлической пластиной. В узлах вращения качели должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания. Подшипники должны быть установлены попарно для повышения грузоподъемности в корпусе (буксе). Корпус (букса) должен быть изготовлен из стального прутка сечением не менее Ø40 мм. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 18 | Песочница "Полянка" | шт. | 2 | Габаритные размеры: Длина – не менее 1400 мм Ширина – не менее 1400 мм. Высота – не менее 1250 мм. Материалы и комплектация: Песочница должна использоваться детьми от 2 до 7 лет для тематических игр, физического развития. Песочница должна представлять собой сборную конструкцию из 4-х угловых разновысотных столбов, 2-х прямолинейных боковин, 2 волнообразных боковин, игрового элемента «Счёты», размещённого под односкатной крышей и трёх сидений. На прямолинейных боковинах должны быть размещены по одной декоративной накладке. Сборка песочницы должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Столбы песочницы должны быть выполнены из клееного соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. По всем кромкам столбов должна быть снята фаска не менее 8x45°. Столбы песочницы должны устанавливаться на опоры с последующим бетонированием. Опоры должны изготавливаться из стальной трубы, стального горячекатаного листа толщиной не менее 3 мм. Игровой элемент «Счеты» должен быть выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и 2-х перемычек для удержания счет из стальной профильной трубы. Боковины, сиденья, скат крыши должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 19 | Качалка-балансир № 2 | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 1895 мм Ширина – не менее 500 мм. Высота – не менее 675 мм. Материалы и комплектация: Качалка-балансир предназначена для детей от 4 до 12 лет. Качалка-балансир должна представлять собой сборную конструкцию из неподвижного основания и качающегося балансира. Металлические элементы качалки должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали качалки должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Сборка элементов качалки-балансира должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Основание качалки должно представлять собой цельносварной каркас из стальной профильной трубы сечением не менее 30x30 мм, вспомогательные элементы основания из стальной профильной трубы 60x30 мм. Кронштейны для крепления подшипникового узла к основанию должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 8 мм. Качающийся балансир должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 60x60 мм, ручка и рама для спинки должны быть выполнены из стальной трубы. Вспомогательные элементы качающегося балансира должны быть выполнены из стального листа толщиной не менее 2 мм. Каждое посадочное место балансира должно быть оборудовано сиденьем, спинкой и ручкой. Ручки должны быть изготовлены из стальной трубы. Спинка балансира должна быть установлена на раме изготовленной из стальной трубы. Сиденье и спинка балансира должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. На балансире должны быть установлены два амортизатора из резины толщиной не менее 8 мм. В узле качения балансира должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания. Подшипники должны быть установлены попарно для повышения грузоподъемности в корпусе (буксе). Корпус (букса) должен быть изготовлен из стального прутка сечением не менее Ø40 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 20 | Арка | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 1360 мм Ширина – не менее 80 мм. Высота – не менее 2830 мм. Материалы и комплектация: Арка предназначена для установки на входе на придомовую территорию, на входе детских игровых и спортивных площадок. Арка должна представлять собой конструкцию из рамы (каркаса) и распашной створки. Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Сборка элементов арки должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Рама (каркас) арки должна представлять собой цельносварную металлическую конструкцию, изготовленную из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм, вспомогательные элементы арки должны быть изготовлены из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20 и 20x20 мм. Распашная створка арки должна представлять собой цельносварную конструкцию из стальной профильной трубы 30x30 и 20x20 мм. На створке и на раме арки должны быть закреплены не менее 2-х декоративных элементов из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки. |
| 21 | Карусель № 2 | шт. | 6 | Габаритные размеры: Длина – не менее 1360 мм Ширина – не менее 80 мм. Высота – не менее 2830 мм. Материалы и комплектация: Карусель предназначена для детей от 4 до 12 лет. Карусель должна представлять собой конструкцию из неподвижного основания и вращающейся платформы на 6-посадочных мест. Неподвижное основание карусели должно быть выполнено цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм. Вращающаяся платформа должна быть выполнена цельносварной из стальной профильной трубы сечением не менее 30x30 мм и стальной трубы. Вспомогательные элементы платформы должны быть выполнены из стальной трубы, стального уголка сечением не менее 32x32 мм, стального листа толщиной не менее 4 мм. Неподвижное основание и вращающаяся платформа должны быть соединены между собой ступицей не менее чем с 2-мя роликовыми радиально-упорными подшипниками установленными попарно. Ступица должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 108 мм. Валы для установки подшипников должны быть изготовлены из стального прутка сечением не менее 50 мм, стальной трубы. Подшипниковые узлы должны быть защищены от попадания пыли, влаги и загрязнений. Конструкция подшипниковых узлов должна предусматривать возможность периодического смазывания их консистентной смазкой. На вращающейся платформе должен быть установлен настил из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм с односторонней рифленой поверхностью. Торцы фанерного настила должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Сиденья карусели должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 22 | Качели двойные с гибкой подвеской (деревянные стойки) № 3 | шт. | 1 | Габаритные размеры : Длина – не менее 3850 мм Ширина – не менее 1680 мм. Высота – не менее 2105 мм. Материалы и комплектация: Качели двойные с гибкой подвеской предназначены для детей от 1 до 3 лет, второе посадочное место для детей от 6 до 12 лет. Качели должны представлять собой сборную конструкцию из двух боковин, горизонтальной перекладины на 2 подвеса, 2-х разновозрастных одноместных сидений на гибких подвесах, декоративных накладок на боковины. Сборка качели должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). В собранном состоянии для повышения устойчивости боковины качели должны иметь угол наклона относительно уровня земли не более 80 град. Боковины качели должны быть изготовлены из 2-х стоек, выполненных из клееного соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. По всем кромкам стоек должна быть снята фаска не менее 8x45° или выполнено скругление кромок радиусом не менее 3 мм. Стойки должны быть соединены между собой металлическим кронштейном из стальной трубы сечением не менее 50x25 мм и двумя декоративными накладками из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. На торцах стоек должны быть установлены пластиковые заглушки. Стойки качели должны устанавливаться на опоры с последующим бетонированием. Опоры должны изготавливаться из стальной трубы сечением не менее 60x30 мм, стального горячекатаного листа толщиной не менее 2 мм. Перекладина для крепления подвесов должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 60 мм, стального листа толщиной не менее 4 мм, декоративного элемента жесткости из стального листа толщиной не менее 2 мм и высотой не менее 110 мм. Кронштейны для крепления гибкого подвеса к перекладине должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 5мм. Подвес качели должен быть выполнен из короткозвенной цепи сечением не менее 6 мм. На цепях подвеса должны быть установлены защитные накладки высотой не менее 500 мм для дополнительной защиты пальцев рук. Одноместное сиденье подвеса (для детей от 1 до 3 лет) должно быть выполнено по типу «колыбель» таким образом, чтобы боковое, переднее и заднее ограждение, образуя замкнутый каркас, полностью удерживало ребёнка с 4-х сторон. Основание сиденья, вертикальное стойки ограждения и горизонтальные перекладины ограждения должны быть выполнены из атмосферостойкой резины. Обрезиненное основание должно быть усилено внутри металлической пластиной. Одноместное сиденье подвеса (для детей от 6 до 12 лет) должно представлять собой прямоугольную площадку, выполненную из атмосферостойкой резины и усиленную внутри металлической пластиной. В узлах вращения качели должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания. Подшипники должны быть установлены попарно для повышения грузоподъемности в корпусе (буксе). Корпус (букса) должен быть изготовлен из стального прутка сечением не менее Ø40 мм. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки. |
| 23 | Диван № 1 | шт. | 25 | Габаритные размеры: Длина – не менее 1470 мм Ширина – не менее 520 мм. Высота – не менее 900 мм. Материалы и комплектация: Диван предназначен для установки на детских игровых, спортивных площадках, придомовой территориях. Диван должен представлять собой конструкцию из сборного металлокаркаса и настила на основание и на спинку дивана. Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Сборка дивана должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Сборный каркас дивана должен состоять из 2-х боковин и стяжки. Боковина должна быть выполнена цельносварной из стальной трубы сечением не менее 40x20 мм, вспомогательные элементы из стальной трубы сечением не менее 20x20 и листа 2 мм. Стяжка должна быть выполнена цельносварной из стальной трубы сечением не менее 40x20 и стального уголка сечением не менее 40x20. Настил на сиденье и спинку дивана должен быть выполнен из сосновой доски толщиной не менее 30 мм. Лицевая сторона досок должна иметь скругление кромок радиусом не менее 5 мм. Конструкция настила должна исключать скапливание воды и снега. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 24 | Скамья № 2 | шт. | 7 | Габаритные размеры : Длина – не менее 1120 мм Ширина – не менее 3500 мм. Высота – не менее 920 мм. Материалы и комплектация: Скамья должна представлять собой конструкцию из разборного каркаса и настила. Сборка каркаса скамьи должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Разборный каркаса скамьи должен быть изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20 мм и стального листа толщиной не менее 2 мм. Настил на сидении и спинке должен быть выполнен из сосновой доски толщиной не менее 30 мм. Лицевая сторона досок должна иметь скругление кромок радиусом не менее 5 мм. Конструкция настила должна исключать скапливание воды и снега. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 25 | Стенд информационный 28.99.32.190 нет | шт. | 7 | Габаритные размеры: Длина – не менее 1050 мм Ширина – не менее 200 мм. Высота – не менее 1990 мм. Материалы и комплектация: Стенд рекламный предназначен для установки на придомовых территориях, детских игровых и спортивных площадках. Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Рекламный стенд должен представлять собой цельносварную металлическую конструкцию с вертикальной поверхностью для размещения информации и защитным радиусным козырьком шириной не менее 200 мм. Вертикальные стойки щита должны быть изготовлены из стальной профильной трубы сечением не менее 50x25мм, стального листа толщиной не менее 2 мм, вспомогательные элементы щита должны быть изготовлены из стальной профильной трубы сечением не менее 20x20 мм. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 26 | Вазон бетонный | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 900 мм Ширина – не менее 900 мм. Высота – не менее 450 мм. Материалы и комплектация: Вазон представляет собой элемент ландшафтного дизайна, предназначен для установки на придомовой территории, игровых площадках, оформления входных групп, в парках, скверах, аллеях. Конструкция конусного вазона представляет собой монолитный, окрашенный акриловой краской или неокрашенный, фибробетонный корпус, украшенный выпуклыми лапами и гладкой окантовкой. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 27 | Беседка | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 2090 мм Ширина – не менее 2000 мм. Высота – не менее 1950 мм. Материалы и комплектация: Беседка предназначена для установки на придомовой территории на детских игровых и спортивных площадках. Беседка должна представлять собой конструкцию с двухскатной крышей, столом, двух скамеек с наклонными спинками. Каркас беседки должен быть сборным из двух боковин, двух стяжек-скамеек и двух центральных стяжек. Сборка беседки должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Боковины беседки должны быть изготовлены цельносварными из стальной профильной трубы сечением не менее 40x40, профильной трубы сечением не менее 40x20 и уголка не менее 40x40 мм. Стяжка-скамейка должна быть изготовлена цельносварной из стальной профильной трубы сечением не менее 40x40 и 40x20 мм. Вспомогательные элементы стяжки должны быть изготовлены из стальной профильной трубы сечением не менее 30x30мм, 25x25мм и стального уголка 40x40мм. Центральные стяжки должны быть изготовлены цельносварными из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20 мм. Настил на скамейку и спинка должны быть изготовлены из сосновой доски толщиной не менее 30 мм. Доски настила и спинки должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм. Конструкция настила должна исключать скапливание воды, грязи, пыли. Скат крыши должен быть изготовлен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. Столешница должна быть изготовлена из влагостойкой ламинированной ФСФ фанеры толщиной не менее 18 мм. Торцы столешницы должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 28 | Тренажер № 5 | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 987 мм Ширина – не менее 715 мм. Высота – не менее 800 мм. Материалы и комплектация: Тренажер должен использоваться детьми от 12 лет, предназначен для выполнения гимнастических и силовых упражнений по укреплению мышц брюшного пресса. Сборка тренажера должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Тренажер должен быть выполнен по модульной схеме: отдельные спортивные элементы (модули) должны соединяться между собой, образуя единую конструкцию для выполнения спортивных упражнений. Тренажер должен представлять собой сборную конструкцию из опорного столба, навесных лавок для пресса, сидения, ручек. Опорные столбы должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 108 мм. В верхней части столбов должна устанавливаться травмобезопасная радиусная металлическая заглушка. Навесные лавки для пресса должны быть изготовлен из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 33,5 мм, стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 42 мм, стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 48 мм, стальной профильной трубы сечением не менее 30х30мм мм и 40х40 мм. Ручки должны быть изготовлены из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 33,5 мм. Крепление съемных изделий должно производиться при помощи разъемных полухомутов, позволяющих регулировать высоту установки. Полухомут должен представлять собой цельносварную конструкцию, изготовленную из стального круга сечением не менее 12 мм, стального листа толщиной не менее 5 и 8 мм. Сидения тренажера должны быть изготовлены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 29 | Тренажер № 6 | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 735 мм Ширина – не менее 1275 мм. Высота – не менее 810 мм. Материалы и комплектация: Тренажер предназначен для детей от 12 лет и применяется для укрепления мышц пресса, спины, бицепсов ног, ягодиц. Неподвижный каркас тренажера должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм, 80х40 мм, и стальной трубы круглого сечения диаметром 89 мм. Место установки стопы должно быть выполнено из стального горячекатаного листа толщиной не менее 4 мм. Ручка тренажера должна быть выполнена из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 33,5 мм. Спинка тренажера должна быть изготовлена из влагостойкой ламинированной ФСФ фанеры толщиной не менее 15 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 30 | Игровой комплекс "Аэроплан" | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 6585 мм Ширина – не менее 6000 мм. Высота – не менее 2270 мм. Материалы и комплектация: Игровой комплекс должен использоваться детьми от 3 до 10 лет. Игровой комплекс должен был выполнен в виде 4-х деревянных башен с высотой платформы для игры не менее 600 мм и деревянной башни с высотой платформы для игры не менее 900 мм от уровня площадки с закрепленными на них игровыми и декоративными элементами, образующими единую конструкцию, выполненную в тематическом стиле «Аэроплан». Сборка игрового комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Столбы деревянных башен должны быть выполнены из клееного соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. По всем кромкам столбов должна быть выполнено скругление радиусом не менее 8 мм (или снята фаска не менее 8x45°). Верхние торцы деревянных столбов (кроме тех на которых устанавливается крыша) должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Столбы деревянных башен должны устанавливаться на опоры с последующим бетонированием. Опоры должны изготавливаться из стальной трубы из стальной трубы диаметром не менее 42,3 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм). Пол (игровая платформа) деревянной башни размером не менее 995x995 мм должен представлять собой сборную конструкцию из рамы и настила. Рама для пола деревянных башен должна быть изготовлена цельносварной из стальной трубы сечением не менее 50x25мм и стального листа толщиной не менее 4 мм. Настил для пола деревянных башен должен быть выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы фанерного настила должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Лестница высотой не менее 900 мм должна представлять собой сборную конструкцию из боковин (тетив), ступенек, ограждений, столба с металлической опорой под бетонирование. Боковины (тетивы) лестницы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм со сквозными пазами для установки и удержания ступенек. Ступеньки лестницы должны быть выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 24 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы ступенек из ламинированной фанеры должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Поручни лестницы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Поручни лестницы должны иметь не менее 2-х сквозных пазов для удобства захвата при хождении. Опорный столб лестницы должен быть выполнен из соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. Торец столба должен закрываться пластиковой декоративной заглушкой. Опорный столб должен устанавливаться на металлическую опору с последующим бетонированием. Опора должна быть изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее 50x25 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм. Горка (скат) высотой не менее 900 мм должна представлять собой сборную конструкцию из каркаса с поверхностью скольжения, бортиков и защитной секции стартового участка с защитной перекладиной. Цельносварной каркас ската должен быть изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 мм, вспомогательные элементы каркаса из стальной трубы сечением не менее 20x20мм и стального уголка сечением не менее 40x40 мм. Поверхность скольжения ската должна быть изготовлена из цельного листа нержавеющей стали и толщиной не менее 1,5 мм. Радиус изгиба стального листа в нижней части окончания ската должен быть не менее 50 мм. Бортики, ограждающие поверхность скольжения ската, должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и высотой не менее 100 мм от поверхности скольжения. Стартовый участок ската длиной не менее 350 мм должен быть оборудован защитной секций высотой не менее 800 мм от поверхности. Защитная секция должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Защитная секция должна быть закреплена на столбах башни на кронштейны, изготовленные из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20 и стальной полосы сечением не менее 4x40мм. Внутри защитной секции на высоте не менее 700 мм от поверхности должна быть установлена защитная перекладина из стальной трубы диаметром не менее 26,8 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм. Наклонный лаз (мост) должен быть выполнен из цельносварного каркаса и настила в виде отдельных ступенек. Цельносварной каркас моста должен быть выполнен из стальной профильной трубы сечением не менее 30x30мм, и стального листа толщиной не менее 2 мм. Настил на лаз должен быть выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы фанерного настила должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Мост должен комплектоваться хлопчатобумажным канатом диаметром не менее 22 мм. Нижний край каната должен быть закреплен на нижней ступеньке моста на скобу, изготовленную из стального листа толщиной не менее 4 мм и стального прутка диаметром не менее 10 мм. Верхний край каната должен быть закреплен на перемычке, изготовленной из стальной трубы диаметром не мене 26,8 мм и стального листа толщиной не менее 4мм. Металлические рукоход длиной не менее 2000 мм должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 40x40мм и стальной профильной трубы сечением не менее диаметром не мене 26,8. Навесной турник должен представлять собой цельносварную конструкцию из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25мм, стальной трубы диаметром не мене 26,8 мм, стальной полосы сечением не менее 4x40 мм. Внешняя декоративная отделка игрового комплекса должна быть выполнена в едином стиле «Аэроплан» и должна включать в себя: -носовую декоративную часть в виде силуэта кабины аэроплана и силуэта винта (пропеллера), -центральную декоративную часть в виде силуэта фюзеляжа аэроплана с иллюминаторами и проемами для входа-выхода на платформы и проема для размещения лестницы,-декоративную часть в виде силуэта хвостовой части аэроплана. Элементы декоративной отделки должны быть из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. В носовой части (кабине) должен быть установлен вращающийся авиаштурвал. В узле вращения авиаштурвала должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания. Подшипники должны быть установлены попарно для повышения грузоподъемности в корпусе (буксе). Корпус (букса) должен быть изготовлен из стального прутка сечением не менее Ø40 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 31 | Игровой комплекс № 2 | шт. | 2 | Габаритные размеры: Длина – не менее 4620 мм Ширина – не менее 4450 мм. Высота – не менее 3400 мм. Материалы и комплектация: Игровой комплекс должен использоваться детьми от 6 до 12 лет для тематических игр, физического развития, развития координации движения, преодоления страха нахождения на высоте. Игровой комплекс должен был выполнен в виде трёх разновысотных башен с закрепленными на них игровыми элементами. Две башни должны быть треугольными в плане со сторонами не менее 995x995 мм, одна башня должна быть прямоугольной в плане размерами не менее 995x995 мм. Башни треугольные в плане должны быть с высотой платформы для игры не менее 1500 мм от поверхности площадки, башня прямоугольная в плане должна быть с высотой платформы для игры не менее 1200 мм и куполообразной крышей. Сборка игрового комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Столбы деревянных башен должны быть выполнены из клееного соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. По всем кромкам столбов должна быть снята фаска не менее 8x45°. Верхние торцы деревянных столбов (кроме тех на которых устанавливается крыша) должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Столбы деревянных башен должны устанавливаться на опоры с последующим бетонированием. Опоры должны изготавливаться из стальной трубы, стального горячекатаного листа толщиной не менее 3 мм. Пол (игровая платформа) деревянной башни размером не менее 995x995 мм должен представлять собой сборную конструкцию из рамы и настила. Рама для пола деревянных башен должна быть изготовлена цельносварной из стальной трубы сечением не менее 50x25 и стального листа толщиной не менее 4 мм. Настил для пола деревянных башен должен быть выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы фанерного настила должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Скат высотой не менее 1500 мм должен представлять собой сборную конструкцию из каркаса с поверхностью скольжения, бортиков и защитной секции стартового участка с защитной перекладиной. Цельносварной каркас ската должен быть изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 мм, вспомогательные элементы каркаса из стальной трубы сечением не менее 20x20 и стального уголка сечением не менее 40x40 мм. Поверхность скольжения ската должна быть изготовлена из цельного листа нержавеющей стали и толщиной не менее 1,5 мм. Радиус изгиба стального листа в нижней части окончания ската должен быть не менее 50 мм. Бортики, ограждающие поверхность скольжения ската, должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и высотой не менее 150 мм от поверхности скольжения. Стартовый участок ската длиной не менее 350 мм должен быть оборудован защитной секций высотой не менее 800 мм от поверхности. Защитная секция должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Защитная секция должна быть закреплена на столбах башни на кронштейны, изготовленные из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20 и стальной полосы сечением не менее 4x40мм. Внутри защитной секции на высоте не менее 700 мм от поверхности должна быть установлена защитная перекладина из стальной трубы и стального листа толщиной не менее 4 мм. Вертикальный металлический шест со ступеньками по винтовой линии должен быть выполнен цельносварным. Вертикальная стойка с дугой крепления должна быть выполнена из трубы. Ступеньки должны быть выполнены из стальной трубы. Лестница высотой не менее 1200 мм должна представлять собой сборную конструкцию из боковин (тетив), ступенек, ограждений, столба с металлической опорой под бетонирование. Боковины (тетивы) лестницы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм со сквозными пазами для установки и удержания ступенек. Ступеньки лестницы должны быть выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 24 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы ступенек из ламинированной фанеры должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Поручни лестницы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Поручни лестницы должны иметь не менее 3-х сквозных пазов для удобства захвата при хождении. Опорный столб лестницы должен быть выполнен из соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. Торец столба должен закрываться пластиковой декоративной заглушкой. Опорный столб должен устанавливаться на металлическую опору с последующим бетонированием. Опора должна быть изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее 50x25 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм. Наклонный лаз (мост) высотой не менее 1500 мм должен быть выполнен из цельносварного каркаса и деревянного настила. Цельносварной каркас моста должен быть выполнен из стальной профильной трубы сечением не менее 30x30мм, и стального листа толщиной не менее 2 мм. Деревянные ступеньки моста должны быть выполнены из сосновой доски толщиной не менее 30 мм. Лицевая сторона ступенек должна иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм. Мост должен комплектоваться хлопчатобумажным канатом диаметром не менее 22 мм. Нижний край каната должен быть закреплен на нижней ступеньке моста на скобу, изготовленную из стального листа толщиной не менее 4 мм и стального прутка диаметром не менее 10 мм. Верхний край каната должен быть закреплен на перемычке изготовленной из стальной трубы и стального листа толщиной не менее 4 мм.Сдвоенные перемычки, соединяющие столбы башен должны быть выполнены из стальной профильной трубы сечением и стального листа толщиной не менее 5 мм. Крыша из 4-х радиусных раскосов, образующих открытый купол, должна быть выполнена из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 32 | Игровой комплекс № 3 | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 3380 мм Ширина – не менее 2155 мм. Высота – не менее 2215 мм. Материалы и комплектация: Игровой комплекс должен использоваться детьми от 5 до 12 лет. Игровой комплекс должен был выполнен в виде башни с высотой платформы для игры не менее 1200 мм от поверхности и закрепленных на них игровыми элементами: фанерной лестницей высотой не менее 1200 мм, горки высотой не менее 1200 мм, двумя декоративными ограждениями на башню, скамейки, закрепленной на опорных столбах башни. Сборка игрового комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм, загрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской. Столбы деревянных башен должны быть выполнены из клееного соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. По всем кромкам столбов должна быть снята фаска не менее 8x45°. Верхние торцы деревянных столбов (кроме тех на которых устанавливается крыша) должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Столбы деревянных башен должны устанавливаться на опоры с последующим бетонированием. Опоры должны изготавливаться из стальной трубы сечением не менее 60x30 мм, стального уголка размером не менее 75x75 мм. Пол (игровая платформа) деревянной башни размером не менее 995x995 мм должен представлять собой сборную конструкцию из рамы и настила. Рама для пола деревянных башен должна быть изготовлена цельносварной из стальной трубы сечением не менее 50x25 и стального листа толщиной не менее 4 мм. Настил для пола деревянных башен должен быть выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы фанерного настила должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Лестница высотой не менее 1200 мм должна представлять собой сборную конструкцию из боковин (тетив), ступенек, ограждений, столба с металлической опорой под бетонирование. Боковины (тетивы) лестницы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм со сквозными пазами для установки и удержания ступенек. Ступеньки лестницы должны быть выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 24 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы ступенек из ламинированной фанеры должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Поручни лестницы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Поручни лестницы должны иметь не менее 3-х сквозных пазов для удобства захвата при хождении. Опорный столб лестницы должен быть выполнен из соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. Торец столба должен закрываться пластиковой декоративной заглушкой. Опорный столб должен устанавливаться на металлическую опору с последующим бетонированием. Опора должна быть изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее 50x25 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм. Горка (скат) высотой не менее 1200 мм должна представлять собой сборную конструкцию из каркаса с поверхностью скольжения, бортиков и защитной секции стартового участка с защитной перекладиной. Цельносварной каркас ската должен быть изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 мм, вспомогательные элементы каркаса из стальной трубы сечением не менее 20x20 и стального уголка сечением не менее 40x40 мм. Поверхность скольжения ската должна быть изготовлена из цельного листа нержавеющей стали не ниже марки 08X13 и толщиной не менее 1,5 мм. Радиус изгиба стального листа в нижней части окончания ската должен быть не менее 50 мм. Бортики, ограждающие поверхность скольжения ската, должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и высотой не менее 150 мм от поверхности скольжения. Стартовый участок ската длиной не менее 350 мм должен быть оборудован защитной секций высотой не менее 800 мм от поверхности. Защитная секция должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Защитная секция должна быть закреплена на столбах башни на кронштейны, изготовленные из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20 и стальной полосы сечением не менее 4x40мм. Внутри защитной секции на высоте не менее 700 мм от поверхности должна быть установлена защитная перекладина из стальной трубы диаметром не менее 26,8 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм. Декоративные ограждения на башню должны быть выполнены в виде составной конструкции из 2-х горизонтальных стяжек из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и вертикальными накладками (штакетником) из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм. Скамейка, закрепленная на столбах башни, должна представлять собой сборную конструкцию из опорной стяжки и сиденья изготовленных из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 33 | Игровой комплекс "Снегоход" | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 1245 мм Ширина – не менее 4100 мм. Высота – не менее 1820 мм. Материалы и комплектация: Игровой комплекс должен использоваться детьми от 3 до 7 лет. Игровой комплекс должен был выполнен в виде двух деревянных башен с закрепленными на них игровыми элементами и тематическими накладками. Сборка игрового комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Столбы деревянных башен должны быть выполнены из клееного соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. Пол (игровая платформа) деревянной башни размером не менее 995x995мм должен представлять собой сборную конструкцию из рамы и настила. Рама для пола деревянных башен должна быть изготовлена цельносварной из стальной трубы сечением не менее 50x25 и стального листа толщиной не менее 4 мм. Настил для пола деревянных башен должен быть выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы фанерного настила должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. На верхние торцы деревянных столбов должны быть установлены пластиковые заглушки. Столбы деревянных башен должны устанавливаться на опоры с последующим бетонированием. Опоры должны изготавливаться из стальной трубы, стального горячекатаного листа толщиной не менее 3 мм. Скат высотой не менее 900 мм должен представлять собой сборную конструкцию из каркаса с поверхностью скольжения, бортиков и защитной секции стартового участка с защитной перекладиной. Цельносварной каркас ската должен быть изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 мм, вспомогательные элементы каркаса из стальной трубы сечением не менее 20x20 и стального уголка сечением не менее 40x40 мм. Поверхность скольжения ската должна быть изготовлена из цельного листа нержавеющей стали не ниже марки 08X13 и толщиной не менее 1,5 мм. Радиус изгиба стального листа в нижней части окончания ската должен быть не менее 50 мм. Бортики, ограждающие поверхность скольжения ската, должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и высотой не менее 110 мм от поверхности скольжения. Стартовый участок ската длиной не менее 350 мм должен быть оборудован защитной секций высотой не менее 800 мм от поверхности. Защитная секция должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Защитная секция должна быть закреплена на столбах башни на кронштейны, изготовленные из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20 и стальной полосы сечением не менее 4x40 мм. Внутри защитной секции на высоте не менее 700 мм от поверхности должна быть установлена защитная перекладина из стальной трубы и стального листа толщиной не менее 4 мм. Тематические боковые накладки должны быть выполнены в виде силуэта снегохода и изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. На боковых накладках должны быть изготовлены отверстия-ступеньки размером не менее 120x80 мм. Для удобства подъема по ступенькам на боковинах должны быть закреплены поручни, изготовленные из стальной трубы и стального листа толщиной не менее 4 мм. Внутри башни-кабины должна быть установлена скамейка, изготовленная из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Внутри башни-кабины должен быть установлен вращающийся игровой элемент руль, изготовленный из стальной профильной трубы 40x20мм, стальной трубы, стального прутка диаметром не менее 20 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 34 | Качалка на пружине «Конь» | шт. | 8 | Габаритные размеры: Длина – не менее 250 мм Ширина – не менее 950 мм. Высота – не менее 950 мм. Материалы и комплектация: Качалка на пружине предназначена для детей от 3 до 7 лет. Качалка должна представлять собой конструкцию из основания с одинарной пружиной и каркаса. Каркас качалки должен быть выполнен в виде силуэта коня. Сборка качалки должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Боковина каркаса и внутренние наборные вставки каркаса, ступенька должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Остальные декоративные элементы каркаса должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. На качалке должны быть установлены не менее 2-х ручек, изготовленных из стальной трубы и стального листа толщиной не менее 4 мм. Пружинное основание должно быть выполнено цельносварным из стального листа толщиной не менее 5мм, стальной трубы диаметром не менее 127 мм, стальной трубы. Часть основания, предназначенная для бетонирования, должна быть изготовлена из стального прутка диаметром не менее 16 мм. На основании должна быть закреплена пружина с диаметром сечения витков не менее 26 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 35 | Качалка на пружине «Мотоцикл» | шт. | 5 | Габаритные размеры: Длина – не менее 250 мм Ширина – не менее 1100 мм. Высота – не менее 950 мм. Материалы и комплектация: Качалка на пружине предназначена для детей от 3 до 7 лет. Качалка должна представлять собой конструкцию из основания с одинарной пружиной и каркаса. Каркас качалки должен быть выполнен в виде силуэта мотоцикла. Сборка качалки должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Боковина каркаса и внутренние наборные вставки каркаса, ступенька должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Остальные декоративные элементы каркаса должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. На качалке должны быть установлены не менее 2-х ручек, изготовленных из стальной трубы и стального листа толщиной не менее 4 мм. Пружинное основание должно быть выполнено цельносварным из стального листа толщиной не менее 5мм, стальной трубы диаметром не менее 127 мм, стальной трубы. Часть основания, предназначенная для бетонирования, должна быть изготовлена из стального прутка диаметром не менее 16 мм. На основании должна быть закреплена пружина с диаметром сечения витков не менее 26 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 36 | Качалка на пружине «Бегемот» | шт. | 4 | Габаритные размеры: Длина – не менее 470 мм Ширина – не менее 810 мм. Высота – не менее 850 мм. Материалы и комплектация: Качалка на пружине предназначена для детей от 3 до 7 лет. Качалка должна представлять собой конструкцию из основания с одинарной пружиной и каркаса. Каркас качалки должен быть выполнен в виде силуэта бегемота. Боковина каркаса и сиденье со спинкой должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Остальные декоративные элементы каркаса должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. На качалке должны быть установлены не менее 2-х ручек, изготовленных из стальной трубы и стального листа толщиной не менее 4 мм. Боковины качалки должны быть скреплены между собой стяжками, изготовленными из стальной трубы, стального листа толщиной не менее 4 мм. Пружинное основание должно быть выполнено цельносварным из стального листа толщиной не менее 5мм, стального уголка не менее 63x63 мм, стальной трубы диаметром не менее 127 мм. Часть основания, предназначенная для бетонирования, должна быть изготовлена из стального прутка диаметром не менее 16 мм. На основании должна быть закреплена пружина с диаметром сечения витков не менее 26 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 37 | Качалка на пружине «Батискаф» | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 470 мм Ширина – не менее 940 мм. Высота – не менее 1080 мм. Материалы и комплектация: Качалка на пружине предназначена для детей от 3 до 7 лет. Качалка должна представлять собой конструкцию из основания с одинарной пружиной и каркаса. Каркас качалки должен быть выполнен в виде силуэта батискафа. Боковина каркаса и сиденье со спинкой должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Остальные декоративные элементы каркаса должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. На качалке должны быть установлены не менее 2-х ручек, изготовленных из стальной трубы и стального листа толщиной не менее 4 мм. Боковины качалки должны быть скреплены между собой стяжками, изготовленными из стальной трубы, стального листа толщиной не менее 4 мм. Пружинное основание должно быть выполнено цельносварным из стального листа толщиной не менее 5 мм, стального уголка не менее 63x63 мм, стальной трубы диаметром не менее 127 мм. Часть основания, предназначенная для бетонирования, должна быть изготовлена из стального прутка диаметром не менее 16 мм. На основании должна быть закреплена пружина с диаметром сечения витков не менее 26 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 38 | Качалка на пружинах "Квадроцикл" № 1 | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 860 мм Ширина – не менее 1130 мм. Высота – не менее 915 мм. Материалы и комплектация: Качалка на пружине предназначена для детей от 3 до 7 лет. Качалка должна представлять собой конструкцию из основания с двойной пружиной и каркаса на одно посадочное место. Каркас качалки должен быть выполнен в тематическом стиле «Квадроцикл» и включать в себя: восемь панелей, образующих в сборе каркас «Квадроцикл», сиденье, боковые панели в виде силуэта квадроцикла со сквозными пазами для установки панелей каркаса, две декоративные накладки «Фара», четыре декоративные накладки «Колесо», две ступеньки и две ручки для удобства посадки, двухстороннюю ручку для удержания равновесия, четыре стяжки для сборки каркаса в единую конструкцию. Сборка качалки должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки).. Металлические элементы качалки должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм, загрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской. Панели, образующие каркас должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и иметь выступы для установки в паз на боковых панелях. Боковые панели со сквозными пазами должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Сиденье и ступеньки должны быть выполнены из ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм, с односторонней рифленой поверхностью. Декоративные накладки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Ручки должны быть выполнены в виде цельносварной конструкции из стальной трубы диаметром не менее 21,3 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм. Двухстороння ручка для удержания равновесия должна быть выполнена в виде цельносварной конструкции из стальной трубы диаметром не менее 21,3 мм, стального листа толщиной не менее 4 мм и 2-х стальных шаров диаметром не менее 50 мм. Стяжки для сборки каркаса качалки должны представлять собой цельносварную конструкции из стальной трубы диаметром не менее 26,8 мм. Пружинное основание должно представлять собой цельносварную конструкцию из стального листа толщиной не менее 5мм, стального уголка не менее 63x63 мм, стальной трубы сечением не менее 127 мм, стальной трубы сечением не менее 40x40 мм. Часть основания, предназначенная для бетонирования, должна быть изготовлена из стального прутка диаметром не менее 16 мм. На основании должны быть закреплены не менее 2-х пружин с диаметром сечения витков не менее 26 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 39 | Качели-самолет | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 2060 мм Ширина – не менее 2335 мм. Высота – не менее 835 мм. Материалы и комплектация: Качалка предназначена для детей от 4 до 12 лет. Качалка должна представлять собой сборную конструкцию из двух опор, рамы, подкрылок и сидений. Цельносварные элементы качалки должны быть. Металлические элементы качалки должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Сборка элементов качалки должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Опоры качалки должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 33,5 мм, стального листа толщиной не менее 2 мм. Рама для крепления подкрылок должна быть изготовлена из стальной трубы, стальной профильной трубы сечением не менее 50х50 мм. Подкрылки должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 21,8 мм, диаметром не менее 26,8 мм, стальной профильной трубы сечением не менее 25х25 и 50х25 мм., стального уголка не менее 50х50 мм, стенка не менее 5 мм. В узлах вращения качалки должны быть использованы оси, изготовленные из стального прутка сечением не менее Ø50 мм. Сидения должны быть изготовлены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 40 | Качели "Гнездо" | шт. | 3 | Габаритные размеры не менее: Длина – не менее 2725 мм Ширина – не менее 1460 мм. Высота – не менее 2190 мм. Материалы и комплектация: Качели предназначены для детей от 3 до 12 лет. Качели должны представлять собой сборную конструкцию из двух боковин, горизонтальной перекладины на 1 подвес, гибкий подвес с сиденьем круглым в плане, двух декоративных накладок на боковинах. Сборка элементов качели должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. В собранном состоянии для повышения устойчивости боковины качели должны иметь угол наклона относительно уровня земли не более 80 град. Боковины качели должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 48 мм, стального листа толщиной не менее 4 мм, вспомогательные элементы боковины из стальной трубы диаметром не менее 26 мм, стального уголка 32x32 мм. Перекладина для крепления подвесов должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 60 мм, стального листа толщиной не менее 4 мм. Кронштейны для крепления гибкого подвеса к перекладине должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 5 мм. Подвес качели должен иметь не менее 4-х гибких элементов, выполненных из комбинированного полипропилен-сталь каната диаметром не менее 16 мм. Канат должен состоять из полипропиленового сердечника и не менее шести прядей стальной канатной проволоки в травмобезопасном и атмосфероустойчивом покрытии. В местах соединения каната с металлическими элементами сиденья должны быть установлены пластиковые закрытые коуши, в местах соединения каната с буксой подшипника должны быть установлены стальные коуши, предотвращающие истирание каната. Сиденье подвеса круглое в плане должно иметь диаметр не менее 1000 мм. Сиденье должно приставлять собой конструкцию из стальной трубы диаметром не менее 89 мм в оплетке из каната диаметром не менее 16 мм в травмобезопасном и атмосфероустойчивом покрытии. Настил на сиденье должен быть выполнен в виде плетёной сети из каната диаметром не менее 16 мм в травмобезопасном и атмосфероустойчивом покрытии. В узлах вращения качели должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания. Подшипники должны быть установлены попарно для повышения грузоподъемности в корпусе (буксе). Корпус (букса) должен быть изготовлен из стального прутка сечением не менее Ø40 мм. Декоративные накладки на боковины должны быть изготовлены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 12 мм. Детали из влагостойкой фанеры ФСФ должны иметь скругление кромок радиусом не менее 3 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 41 | Песочница № 1 | шт. | 9 | Габаритные размеры: Длина – не менее 1500 мм Ширина – не менее 1500 мм. Высота – не менее 240 мм. Материалы и комплектация: Песочница должна использоваться детьми от 2 до 7 лет, и предназначена для размещения сыпучего материала (песка) и проведения тематических игр с сыпучим материалом. Песочница должна представлять собой сборную конструкцию из 4-х боковин, 4-х сидений-столиков соединенных между собой угловым кронштейном и 2-х опор для крепления к основанию. Используемые крепёжные элементы для сборки песочницы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки).Боковины и сиденья песочницы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Кронштейн для сборки короба песочницы и крепления сидений должен быть выполнен из стального уголка сечением не менее 63x63 мм и стального листа толщиной не менее 2 мм. Опоры для крепления песочницы к основанию должны быть выполнены из стальной трубы сечением не менее 40x20 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 42 | Домик | шт. | 5 | Габаритные размеры: Длина – не менее 1730 мм Ширина – не менее 1600 мм. Высота – не менее 240 мм. Материалы и комплектация: Домик должен использоваться детьми от 3 до 7 лет для тематических игр, физического развития. Домик должен быть выполнен в виде отдельно стоящей башни с двускатной крышей. Внутри башни должна быть установлена скамейка. На башне должны быть закреплен игровой элемент «Счеты». Столбы деревянной башни должны быть выполнены из клееного соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. Пол деревянной башни должен быть выполнен из сосновой доски сечением не менее 30x105 мм. Покрытие пола башни должно исключать скапливание воды и снега. Столбы деревянной башни должны устанавливаться на опоры с последующим бетонированием. Опоры должны изготавливаться из стальной трубы, стального горячекатаного листа толщиной не менее 3 мм. Скат крыши должен быть изготовлен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. Фронтоны крыши должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Ограждение на башню должно быть выполнено из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. На ограждении должны быть закреплены не менее 2-х декоративных накладок соответствующих лесной тематике. Скамейка внутри башни должна быть выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Игровой элемент «Счеты» должен быть выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и 2-х перемычек для удержания счет из стальной профильной трубы. |
| 43 | Ограждение спортивной площадки (h-3,2м.) | Штука (1 панель) | 308 | Габаритные размеры: Длинна – не менее 308 м. Материалы и комплектация: Ограждение предназначено для установки по периметру спортивных площадок, придомовых территорий, предназначенных для проведения тренировок и игр по баскетболу, волейболу, гандболу, футболу, мини-футболу, бадминтону. Ограждение спортивной площадки должно представлять собой сборную конструкцию, состоящую из опорных столбов с системой натяжения сетки по высоте, верхних и нижних перекладин с кольцами для навешивания сетки, кронштейнов натяжения сетки, сетки ограждения двойного кручения, секции с калиткой. Натяжение сетки по высоте должно производиться путем подъема верхних кронштейнов. Монтаж ограждения спортивной площадки должен производиться без применения сварочных работ. Разборная конструкция ограждения должна обеспечивать минимальные транспортировочные габариты. Металлические элементы ограждения должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Опорные столбы должны быть изготовлены из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм. На опорном столбе должен быть закреплен нижний неподвижный хомут для установки нижних перекладин крепления сетки и верхняя опорная площадка для установки подвижных кронштейнов и размещения на них верхних перекладин крепления сетки. Неподвижный хомут должен быть изготовлен из стального листа толщиной не менее 4 мм, верхняя опорная площадка должна быть изготовлена из стального листа толщиной не менее 5 мм. Верхний и нижний ряд перекладин для крепления сетки должен быть выполнен из трубы диаметром. На перекладинах должны быть установлены кольца из прутка диаметром не менее 8 мм для навешивания сетки. Соединения перекладин между собой должны выполняется методом «труба в трубу» с применением дополнительной внутренней вставки из стальной трубы. Кронштейн натяжения сетки должен представлять собой сварную конструкцию из стального листа толщиной не менее 5 мм, уголка сечением не менее 63x63 мм и шпилек диаметром не менее 10 мм. В качестве защитной сетки должна применяться сетка проволочная двойного кручения с шестиугольными ячейками. Размеры шестиугольной ячейки должны быть не более 80x100 мм. Сетка должна быть изготовлена из оцинкованной проволоки диаметром не менее 2,7 мм с цинковым покрытием плотностью не менее 260 г/м2 и с защитным полимерным покрытием из полиэтилена низкого давления. На краях полотна сетки должна использоваться проволока диаметром не менее 3,4 мм. Толщина проволоки с покрытием должна быть от 3,4 до 3,9 мм. Ширина полотна сетки должна быть не менее 3000 мм. Защитная сетка должна устанавливаться сплошным полотном без разрывов в местах установки столбов. Крепление сетки к верхним и нижним перекладинам должно выполняться навешиванием на крепёжные кольца. Калитка должна представлять собой отдельную секцию, устанавливаемую в любое место по периметру ограждения. Секция калитки должна быть изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм, открывающаяся створка калитки из стальной профильной трубы сечением не менее 50x25 и 20x20 мм. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 44 | Ворота для мини-футбола | шт. | 2 | Габаритные размеры: Длина – не менее 3160 мм Ширина – не менее 1100 мм. Высота – не менее 2080 мм. Материалы и комплектация: Ворота для мини-футбола предназначены для организации игр, тренировок по футболу и мини-футболу. Сборка элементов футбольных ворот должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Ворота представляют собой сборную конструкцию из двух боковин, верхней рамы и нижней стяжки. Боковины ворот должны быть выполнены из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм и стальной трубы диаметром не менее 33,5 мм. На боковинах должно быть установлено крепление для сетки, выполненное из стальной проволоки диаметром не менее 3 мм. Вертикальные стойки на боковинах должны иметь вылет не менее 500 мм под последующее бетонирование. Верхняя рама футбольных ворот должна быть изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 и уголка 63x63 мм. На верхней раме должно быть установлено крепление для сетки, выполненное из стальной проволоки диаметром не менее 3мм. Стяжка нижняя должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 33,5 мм. Установка ворот должна производиться с обязательным бетонированием боковин. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 45 | Сетка для ворот | шт. | 4 | Материалы и комплектация: Сетка, (размер 2,00м*3,00м*1,0м*1,0м), толщина нити 2,6 мм, Размер ячейки 100х100мм. цвет-белый. Материал — капрон * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 46 | Баскетбольная стойка | шт. | 2 | Габаритные размеры: Длина – не менее 3040 мм Ширина – не менее 1800 мм. Высота – не менее 3945 мм. Материалы и комплектация: Баскетбольная стойка предназначена для организации тренировок и игр по баскетболу на детских спортивных и игровых площадках. Высота от поверхности игровой площадки до баскетбольного кольца не менее 3050 мм. Вылет баскетбольного щита от стойки не менее 2200 мм. Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Баскетбольная стойка должна представлять собой сборную конструкцию из опорного столба и консольной рама со щитом. Опорный столб должен представлять собой цельносварную конструкцию из 3-х профильных труб сечением не менее 80x80мм и стального уголка сечением не менее 63x63 мм. Консольная рама должна представлять собой цельносварную конструкцию из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм, 40x25 мм. Щит баскетбольный размером не менее 1800x1050 должен быть изготовлен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Кольцо баскетбольное должно представлять собой цельносварную конструкцию из листа толщиной не менее 5 мм, стальной трубы, стального прутка сечением не менее 10x10 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 47 | Урна № 2 | шт. | 5 | Габаритные размеры: Длина – не менее 250 мм Ширина – не менее 380 мм. Высота – не менее 640 мм. Материалы и комплектация: Урна предназначена для установки на придомовой территории, игровых площадках территориях для размещения бытовых отходов. Урна должна представлять собой конструкцию из неподвижного каркаса и опрокидывающегося ведра. Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Неподвижный каркас урны должен быть изготовлен из стальной трубы, профильной трубы сечением не менее 20x20мм, стального листа толщиной не менее 2 мм. Корпус урны должен быть изготовлен из стального листа толщиной не менее 2 мм. На дне корпуса должны быть отверстия для стока дождевой воды. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 48 | Игровой комплекс № 4 | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 3060 мм Ширина – не менее 3750 мм. Высота – не менее 2500 мм. Материалы и комплектация: Игровой комплекс должен использоваться детьми от 5 до 12 лет для тематических игр, физического развития, развития координации движения, преодоления страха нахождения на высоте. Игровой комплекс должен был выполнен в виде отдельно стоящей деревянной башни 995x995 мм с закрепленными на ней игровыми элементами. Сборка игрового комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Столбы деревянных башен должны быть выполнены из клееного соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. По всем кромкам столбов должна быть снята фаска не менее 8x45°. Верхние торцы деревянных столбов должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Пол (игровая платформа) деревянной башни размером не менее 995x995мм должен представлять собой сборную конструкцию из рамы и настила. Рама для пола деревянных башен должна быть изготовлена цельносварной из стальной трубы сечением не менее 50x25 и стального листа толщиной не менее 4 мм. Настил для пола деревянных башен должен быть выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы фанерного настила должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Столбы деревянных башен должны устанавливаться на опоры с последующим бетонированием. Опоры должны изготавливаться из стальной трубы, стального горячекатаного листа толщиной не менее 3 мм. Скат высотой не менее 1500 мм должен представлять собой сборную конструкцию из каркаса с поверхностью скольжения, бортиков и защитной секции стартового участка с защитной перекладиной. Цельносварной каркас ската должен быть изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 мм, вспомогательные элементы каркаса из стальной трубы сечением не менее 20x20 и стального уголка сечением не менее 40x40 мм. Поверхность скольжения ската должна быть изготовлена из цельного листа нержавеющей стали и толщиной не менее 1,5 мм. Радиус изгиба стального листа в нижней части окончания ската должен быть не менее 50 мм. Бортики, ограждающие поверхность скольжения ската, должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и высотой не менее 150 мм от поверхности скольжения. Стартовый участок ската длиной не менее 350 мм должен быть оборудован защитной секций высотой не менее 800 мм от поверхности. Защитная секция должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Защитная секция должна быть закреплена на столбах башни на кронштейны, изготовленные из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20 и стальной полосы сечением не менее 4x40мм. Внутри защитной секции на высоте не менее 700 мм от поверхности должна быть установлена защитная перекладина из стальной трубы сечением не менее ВГП Ду20 и стального листа толщиной не менее 4 мм. Лестница высотой не менее 1500 мм должна представлять собой сборную конструкцию из боковин (тетив), ступенек, ограждений, столба с металлической опорой под бетонирование. Боковины (тетивы) лестницы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм со сквозными пазами для установки и удержания ступенек. Ступеньки лестницы должны быть выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 24 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы ступенек из ламинированной фанеры должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Поручни лестницы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Поручни лестницы должны иметь не менее 4-х сквозных пазов для удобства захвата при хождении. Опорный столб лестницы должен быть выполнен из соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. Торец столба должен закрываться пластиковой декоративной заглушкой. Опорный столб должен устанавливаться на металлическую опору с последующим бетонированием. Опора должна быть изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее 50x25 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм. Вертикальный лаз с прорезными ступеньками (скала) должен быть изготовлен из ламинированной фанеры толщиной не менее 18мм. Канат для лазания должен быть закреплен на стальной трубе. Диаметр каната должен быть не менее 22 мм. Вертикальный металлический шест со ступеньками по винтовой линии должен быть выполнен цельносварным. Вертикальная стойка должна быть выполнена из трубы, дуга крепления должна быть выполнена из стальной трубы. Ступеньки должны быть выполнены из стальной трубы. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 49 | Качели двойные с гибкой подвеской (металлические стойки) | шт. | 6 | Габаритные размеры не менее: Длина – 2795 мм Ширина – 1460 мм. Высота – 2190 мм. Материалы и комплектация: Качели двойные с гибкой подвеской предназначены для детей от 1 до 3 лет, второе посадочное место для детей от 6 до 12 лет. Качели должны представлять собой сборную конструкцию из двух боковин, горизонтальной перекладины на 2 подвеса, 2-х разновозрастных одноместных сидений на гибких подвесах, декоративных накладок на боковины. Сборка качели должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). В собранном состоянии для повышения устойчивости боковины качели должны иметь угол наклона относительно уровня земли не более 80 град. Боковины качели должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 48 мм, стального листа толщиной не менее 4мм, вспомогательные элементы боковины из стальной трубы диаметром не менее 26,8 мм, стального равнополочного уголка 32x32 мм. Декоративные накладки на боковины должны быть изготовлены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 12 мм. Детали из влагостойкой фанеры должны иметь скругление кромок радиусом не менее 3 мм. Перекладина для крепления подвесов должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 60 мм, стального листа толщиной не менее 4мм, элемента жесткости из стального листа толщиной не менее 2 мм и высотой не менее 110 мм. Кронштейны для крепления гибкого подвеса к перекладине должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 5мм. Подвес качели должен быть выполнен из короткозвенной цепи сечением не менее 6 мм. На цепях подвеса должны быть установлены защитные накладки высотой не менее 500 мм для дополнительной защиты пальцев рук. Одноместное сиденье подвеса (для детей от 1 до 3 лет) должно быть выполнено по типу «колыбель» таким образом, чтобы боковое, переднее и заднее ограждение, образуя замкнутый каркас, полностью удерживало ребёнка с 4-х сторон. Основание сиденья, вертикальное стойки ограждения и горизонтальные перекладины ограждения должны быть выполнены из атмосферостойкой резины. Обрезиненное основание должно быть усилено внутри металлической пластиной. Одноместное сиденье подвеса (для детей от 6 до 12 лет) должно представлять собой прямоугольную площадку, выполненную из атмосферостойкой резины и усиленную внутри металлической пластиной. В узлах вращения качели должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания. Подшипники должны быть установлены попарно для повышения грузоподъемности в корпусе (буксе). Корпус (букса) должен быть изготовлен из стального прутка сечением не менее Ø40 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 50 | Песочница № 2 | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 3010 мм Ширина – не менее 3010 мм. Высота – не менее 450 мм. Материалы и комплектация: Песочница должна использоваться детьми от 2 до 7 лет для тематических игр, физического развития. Песочница должна представлять собой сборную конструкцию из 2-х боковин одинаковой высоты, 2-х боковин переменной высоты, 6-ти сидений, закреплённых на боковинах и 2-х угловых накладок-столиков. Используемые крепёжные элементы для сборки песочницы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками). Боковины песочницы должны быть выполнены из сосновой доски толщиной не менее 30 мм. Торцевые кромки боковины должны иметь скругление радиусом не менее 3 мм. Сидение песочницы должно быть выполнено из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. По всем кромкам сидения должно быть выполнено скругление радиусом не менее 3 мм. Накладка-столик должна быть выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 51 | Баскетбольная стойка высота до кольца 3050 мм | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 3010 мм Ширина – не менее 1400 мм. Высота – не менее 3640 мм. Материалы и комплектация: Баскетбольная стойка предназначена для организации тренировок и игр по баскетболу на детских спортивных и игровых площадках. Высота от поверхности игровой площадки до баскетбольного кольца 3050 мм. Баскетбольный щит крепится к стойке без вылета. Крепление щита к стойке должно производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Баскетбольная стойка должна быть выполнена из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм, 40x25 мм. Щит баскетбольный размером не менее 1400x1000 должен быть изготовлен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Кольцо баскетбольное должно представлять собой цельносварную конструкцию из листа толщиной не менее 5 мм, стальной трубы сечением, стального прутка сечением не менее 10x10 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 52 | Качалка-балансир (Четырехместная) | шт. | 2 | Габаритные размеры: Длина – не менее 3100 мм Ширина – не менее 500 мм. Высота – не менее 825 мм. Материалы и комплектация: Качалка-балансир предназначена для детей от 4 до 12 лет. Качалка-балансир должна представлять собой сборную конструкцию из неподвижного основания и качающегося балансира на 4-ре посадочных места. Металлические элементы качалки должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали качалки должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Сборка элементов качалки-балансира должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Основание качалки должно представлять собой цельносварной каркас из стальной профильной трубы сечением не менее 30x30 мм, вспомогательные элементы основания из стальной профильной трубы диаметром не менее 21,3 мм и трубы 60x30. Кронштейны для крепления подшипникового узла к основанию должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 8 мм. Качающийся балансир должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм, ручка и рама для спинки должны быть выполнены из стальной трубы диаметром не менее 21,3 мм. Вспомогательные элементы качающегося балансира должны быть выполнены из стального листа толщиной не менее 2 мм. Каждое посадочное место балансира должно быть оборудовано сиденьем, спинкой с настилом и ручкой. Ручки должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 21,3 мм. Спинка балансира должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 21,3 мм. Настил на сиденье и спинку балансира должен быть изготовлен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. На балансире должны быть установлены два амортизатора из резины толщиной не менее 8 мм. В узле качения балансира должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания. Подшипники должны быть установлены попарно для повышения грузоподъемности в корпусе (буксе). Корпус (букса) должен быть изготовлен из стального прутка сечением не менее Ø40 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 53 | Урна № 3 | шт. | 5 | Габаритные размеры: Длина – не менее 380 мм Ширина – не менее 380 мм. Высота – не менее 740 мм. Материалы и комплектация: Урна предназначена для установки на придомовой территории, игровых площадках территориях для размещения бытовых отходов. Урна должна представлять собой конструкцию из неподвижного каркаса с декоративными накладками и вынимающегося ведра цилиндрической формы. Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Неподвижный каркас урны должен быть изготовлен из стальной трубы, профильной трубы сечением не менее 40x20мм, стального листа толщиной не менее 2 мм. Ведро урны должно быть изготовлено из оцинкованного листа толщиной не менее 0,5 мм. На ведре должны быть установлены 2 ручки из оцинкованного листа. Декоративные накладки должны быть изготовлены из сосновой доски толщиной не менее 30 мм. На лицевой стороне накладки должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 54 | Тренажер № 7 28.99.32.190 нет | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 800 мм Ширина – не менее 430 мм. Высота – не менее 960 мм. Материалы и комплектация: Тренажер предназначен для детей от 12 лет и применяется для выполнения имитации езды на велосипеде, для общей разминки, кардионагрузок, развития мышц ног. Неподвижный каркас тренажера должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее: 60x60, 50x25,25x25мм и стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 26,8 мм. Подвижные педали должны быть выполнены из стальной профильной трубы сечением не менее 50x25 мм, стального горячекатаного листа толщиной не менее 5 мм. В узлах вращения должны быть использованы подшипники качения, установленные попарно в буксе, изготовленной из стального прутка круглого сечения диаметра не менее 40 мм. Вращающиеся тяги кривошипа из стального горячекатаного листа толщиной не менее 8 мм. В узлах вращения должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания. Подшипники должны быть установлены в корпусе (буксе) изготовленной из стального прутка круглого сечения диаметра не менее 80 мм методом механической (токарной) обработки. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 55 | Тренажер № 8 | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 1190 мм Ширина – не менее 625 мм. Высота – не менее 1510 мм. Материалы и комплектация: Тренажер предназначен для детей от 12 лет и применяется для выполнения упражнения “ходьба” и для общей разминки, кардионагрузок, развития мышц ног. Неподвижный каркас тренажера должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее: 60x60, и 25x25 мм. Подвижные педали должны быть выполнены из стальной профильной трубы сечением не менее 50x50 мм, место установки стопы должно быть выполнено из стального горячекатаного листа с рифлёной поверхностью толщиной не менее 4 мм, с окантовкой по периметру из стальной полосы сечением не менее 2x40 мм. Подвижные ручки выполнены из стальной профильной трубы сечением не менее 40x40 мм и стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 26,8 мм. Места крепления буксы с подшипниками должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 5 мм. В узлах вращения должны быть использованы подшипники качения, установленные попарно в буксе, изготовленной из стального прутка круглого сечения диаметра не менее 40 мм. Вращающиеся тяги кривошипа из стального горячекатаного листа толщиной не менее 8 мм. В узлах вращения должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного. Подшипники должны быть установлены в корпусе (буксе) изготовленной из стального прутка круглого сечения диаметра не менее 80 мм. * Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 56 | Тренажер № 9 | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 500 мм Ширина – не менее 1870 мм. Высота – не менее 1800 мм. Материалы и комплектация: Тренажер предназначен для детей от 12 лет и применяется для выполнения упражнения “жим ногами на блоке” и тренировки мышц ног (преимущественно для мышц передней поверхности бедер). Центральная опорная стойка тренажера должна быть выполнена цельносварной из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм, упор для ног из стальной профильной трубы сечением не менее 30x30 мм. Каркас сидений тренажера должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 40x80, 40x25, 25х25 мм, и стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 42 мм. Места крепления буксы с подшипниками должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 5 мм. В узлах вращения должны быть использованы подшипники качения, установленные попарно в буксе, изготовленной из стального прутка круглого сечения диаметра не менее 40 мм. Спинка и сидение тренажера должны быть изготовлены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм. Для смягчения удара сидения на каркасе должен быть установлен резиновый отбойник высотой не менее 30 мм. Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 57 | Диван № 2 | шт. | 17 | Габаритные размеры: Длина – не менее 2060 мм Ширина – не менее 747 мм. Высота – не менее 885 мм. Материалы и комплектация: Диван предназначен для установки на детских игровых и спортивных площадках местах отдыха. Диван должен представлять собой сборную конструкцию из двух боковин и рамы-стяжки. Сборка дивана должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Боковина дивана должна быть цельносварной и изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20, стального листа толщиной не менее 2 мм. Рама-стяжка должна быть изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20, стального листа толщиной не менее 2 мм, стальной полосы толщиной не менее 4 мм. Настил на сиденье и спинке должен быть выполнен из сосновой доски толщиной не менее 30 мм. Лицевая сторона досок должна иметь скругление кромок радиусом не менее 5 мм. Конструкция настила должна исключать скапливание воды и снега. |
| 58 | Хоккейная коробка (борт из стеклопластика, крепление на опорные столбы) | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 16000 мм Ширина – не менее 30000 мм. Высота – не менее 2730 мм. Материалы и комплектация: Хоккейная коробка предназначена для проведения тренировок и игр по хоккею и устанавливается на придомовых территориях, пришкольных территориях, детских игровых и спортивных площадках территориях. В летнее время года хоккейная коробка может использоваться как универсальная площадка для организации тренировок и игр по баскетболу, волейболу, гандболу, футболу, мини-футболу, бадминтону. Хоккейная коробка должна представлять собой сборную конструкцию из: Монтаж хоккейной коробки должен производиться без применения сварочных работ. Разборная конструкция хоккейной коробки должна обеспечивать минимальные транспортировочные габариты. Зазор между панелями бортов должен быть не более 3 мм. Защитное ограждение (радиусное и прямолинейное) должно прилегать к борту с зазором не более 3 мм. Металлические элементы хоккейной коробки должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Радиусный борт должен представлять собой сборную конструкцию из радиусного основания и стеклопластиковой панели. Основание радиусного борта должно быть выполнено цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 мм. Стеклопластиковая панель толщиной не менее 5 мм должна крепиться к основанию вытяжными заклепками. Лицевая поверхность стеклопластиковой панели должна представлять собой специальное покрытие из полимерного материала, устойчивого к механическим воздействиям, перепадам температур, атмосферным воздействиям, ультрафиолету. Лицевая поверхность панели должна быть гладкой, белого цвета. В нижней части стеклопластиковая панель должная быть усилена отбойной пластиной высотой не менее 170 мм, выполненной монолитно с панелью, что исключает ее отслоение при попадании влаги и перепадах температур. В верхней части стеклопластиковая панель должна иметь загиб шириной не менее 45 мм, образующий перила борта. Нижняя часть стеклопластиковой панели вместе с отбойной пластиной должна быть окрашена в желтый цвет. Верхняя часть стеклопластиковой панели должна быть окрашена в синий цвет. Прямолинейный борт должен представлять собой сборную конструкцию из основания и стеклопластиковой панели. Основание прямолинейного борта должно быть выполнено цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 мм. Защитное ограждение должно представлять собой цельносварную панель, высотой не менее 1500 мм, изготовленную из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 мм, стального уголка сечением не менее 30x30 мм и закрепленной на панели сеткой-рабицей с ячейкой 40x40 мм. Борт с калиткой для игроков должен иметь дверь (калитку), шириной не менее 900 мм, открывающуюся наружу от ледовой поверхности с самозакрывающимся засовом. Борт с калиткой должен представлять собой сборную конструкцию из основания и стеклопластиковой панели. Основание прямолинейного борта должно быть выполнено цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 мм и профильной трубы сечением не менее 40x40 мм. Распашные ворота должны представлять собой двухстворчатую конструкцию с шириной створки не менее 2000 мм. Створка ворот должна представлять собой сборную конструкцию из прямолинейного основания и стеклопластиковой панели. Основание створки должно быть выполнено цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 мм. Крепление бортов хоккейной коробки к основанию производиться с помощью опорных столбов. Опорные столбы должны представлять собой цельносварную конструкцию из двух вертикальных труб сечением не менее 50x25 и 40x25 мм соединенных Т-образно относительно друг друга. Крепление опорных столбов к двум смежным бортам хоккейной коробки должно выполняться с помощью 2-х несъемных пластин из стального листа толщиной не менее 4 мм. Опорные столбы должны быть двух видов: для крепления смежных бортов и для крепления защитного ограждения совместно со смежными бортами. Опорные столбы должны бетонироваться на глубину не менее 700 мм. Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 59 | Хоккейные ворота | шт. | 2 | Габаритные размеры: Длина – не менее 1925 мм Ширина – не менее 1120 мм. Высота – не менее 1270 мм. Материалы и комплектация: Ворота хоккейные предназначены для организации игр, тренировок по хоккею на детских спортивных и игровых площадках. Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Ворота должны представлять собой цельносварную конструкцию. На штангах ворот, перекладине и нижнем радиусном основании ворот должны быть установлены крепления для сетки ворот. Штанги ворот и перекладина должны быть изготовлены из стальной трубы, вспомогательные элементы ворот должны быть изготовлены из стальной трубы. Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 60 | Качалка на пружинах "Квадроцикл" № 2 | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 860 мм Ширина – не менее 1130 мм. Высота – не менее 915 мм. Материалы и комплектация: Качалка должна представлять собой конструкцию из основания с двойной пружиной и каркаса на одно посадочное место. Каркас качалки должен быть выполнен в тематическом стиле “Квадроцикл” и включать в себя: восемь панелей, образующих в сборе каркас “Квадроцикл”, сиденье, боковые панели в виде силуэта квадроцикла со сквозными пазами для установки панелей каркаса, две декоративные накладки “Фара”, четыре декоративные накладки “Колесо”, две ступеньки и две ручки для удобства посадки, двухстороннюю ручку для удержания равновесия, четыре стяжки для сборки каркаса в единую конструкцию. Сборка качалки должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки).. Металлические элементы качалки должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм, загрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской. Панели, образующие каркас должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и иметь выступы для установки в паз на боковых панелях. Боковые панели со сквозными пазами должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Сиденье и ступеньки должны быть выполнены из ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм, с односторонней рифленой поверхностью. Декоративные накладки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Ручки должны быть выполнены в виде цельносварной конструкции из стальной трубы диаметром не менее 21,3 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм. Двухстороння ручка для удержания равновесия должна быть выполнена в виде цельносварной конструкции из стальной трубы диаметром не менее 21,3 мм, стального листа толщиной не менее 4 мм и 2-х стальных шаров диаметром не менее 50 мм. Стяжки для сборки каркаса качалки должны представлять собой цельносварную конструкции из стальной трубы диаметром не менее 26,8 мм. Пружинное основание должно представлять собой цельносварную конструкцию из стального листа толщиной не менее 5мм, стального уголка не менее 63x63 мм, стальной трубы сечением не менее 127 мм, стальной трубы сечением не менее 40x40 мм. Часть основания, предназначенная для бетонирования, должна быть изготовлена из стального прутка диаметром не менее 16 мм. На основании должны быть закреплены не менее 2-х пружин с диаметром сечения витков не менее 26 мм. Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 61 | Урна № 4 | шт. | 8 | Габаритные размеры: Длина – не менее 515 мм Ширина – не менее 480 мм. Высота – не менее 800 мм. Материалы и комплектация: Урна предназначена для установки на придомовой территории, игровых площадках территориях для размещения бытовых отходов. Урна должна представлять собой конструкцию из неподвижного каркаса и опрокидывающегося ведра. Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Неподвижный каркас урны должен быть изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25мм. Корпус урны должен быть изготовлен из стального листа толщиной не менее 2 мм и иметь конусное сужение к основанию. На дне корпуса должны быть отверстия для стока дождевой воды. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки. |
| 62 | Качалка на пружинах "Джип" | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 860 мм Ширина – не менее 1100 мм. Высота – не менее 1350 мм. Материалы и комплектация: Качалка на пружине предназначена для детей от 3 до 7 лет. Качалка должна представлять собой конструкцию из основания с двойной пружиной и каркаса. Сборка качалки должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы качалки должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Каркас качалки должен быть выполнен в виде силуэта автомобиля (джипа). Боковина каркаса и сиденье со спинкой должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Остальные декоративные элементы каркаса должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. На качалке должны быть установлены не менее 2-х ручек, изготовленных из стальной трубы. Боковины качалки в нижней части должны быть скреплены между собой стяжками, изготовленными из стальной трубы, стального листа толщиной не менее 4 мм. Боковины каркаса в центральной части должны быть соединены между собой стяжкой-рулём, изготовленной из стальной профильной трубы, стального листа толщиной не менее 4 мм. Боковины каркаса в верхней части должны быть соединены между собой стяжкой-багажником, изготовленной из стальной трубы, стальной профильной трубы сечением не менее 20x20 мм, стального листа толщиной не менее 4 мм. Пружинное основание должно быть выполнено цельносварным из стального листа толщиной не менее 5мм, стального уголка не менее 63x63 мм, стальной трубы сечением не менее 127 мм, стальной трубы сечением не менее Ду15. Часть основания, предназначенная для бетонирования, должна быть изготовлена из стального прутка диаметром не менее 16 мм. На основании должны быть закреплены не менее 2-х пружин с диаметром сечения витков не менее 26 мм. Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 63 | Игровой комплекс № 5 | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 5400 мм Ширина – не менее 6940 мм. Высота – не менее 3870 мм. Материалы и комплектация: Игровой комплекс должен использоваться детьми от 6 до 12 лет для тематических игр, физического развития, развития координации движения, преодоления страха нахождения на высоте. Игровой комплекс должен был выполнен в виде 3-х отдельно стоящих металлических башен с закрепленными на них игровыми элементами. Сборка игрового комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Металлическая башня должна быть выполнена из двух цельносварных боковин и двух стяжек. Боковины башни должны быть выполнены из стальной трубы сечением не менее 50x50 мм. Вспомогательные элементы башни (перемычки) должны быть выполнены из стальной трубы сечением не менее 40x25 и 25x25 мм. Стяжка для металлической башни должна быть выполнена из стальной трубы сечением не менее 50x50, стальной трубы сечением не менее 40x25, стальной трубы. Пол (игровая платформа) на металлической башне должен быть выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы фанерного настила должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Крыша должна быть выполнена двускатной в виде домика с фронтонами из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и скатами из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. Скат высотой не менее 1200 мм должен представлять собой сборную конструкцию из каркаса с поверхностью скольжения, бортиков и защитной секции стартового участка с защитной перекладиной. Цельносварной каркас ската должен быть изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 мм, вспомогательные элементы каркаса из стальной трубы сечением не менее 20x20 и стального уголка сечением не менее 40x40 мм. Поверхность скольжения ската должна быть изготовлена из цельного листа нержавеющей стали и толщиной не менее 1,5 мм. Радиус изгиба стального листа в нижней части окончания ската должен быть не менее 50 мм. Бортики, ограждающие поверхность скольжения ската, должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм и высотой не менее 150 мм от поверхности скольжения. Стартовый участок ската длиной не менее 350 мм должен быть оборудован защитной секций высотой не менее 800 мм от поверхности. Защитная секция должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Защитная секция должна быть закреплена на столбах башни на кронштейны, изготовленные из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20 и стальной полосы сечением не менее 4x40мм. Внутри защитной секции на высоте не менее 700 мм от поверхности должна быть установлена защитная перекладина из стальной трубы и стального листа толщиной не менее 4 мм. Скат высотой не менее 1500 мм должен представлять собой сборную конструкцию из каркаса с поверхностью скольжения, бортиков и защитной секции стартового участка с защитной перекладиной. Цельносварной каркас ската должен быть изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 мм, вспомогательные элементы каркаса из стальной трубы сечением не менее 20x20 и стального уголка сечением не менее 40x40 мм. Поверхность скольжения ската должна быть изготовлена из цельного листа нержавеющей стали и толщиной не менее 1,5 мм. Радиус изгиба стального листа в нижней части окончания ската должен быть не менее 50 мм. Бортики, ограждающие поверхность скольжения ската, должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и высотой не менее 150 мм от поверхности скольжения. Стартовый участок ската длиной не менее 350 мм должен быть оборудован защитной секций высотой не менее 800 мм от поверхности. Защитная секция должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Защитная секция должна быть закреплена на столбах башни на кронштейны, изготовленные из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20 и стальной полосы сечением не менее 4x40мм. Внутри защитной секции на высоте не менее 700 мм от поверхности должна быть установлена защитная перекладина из стальной трубы и стального листа толщиной не менее 4 мм. Лестница должна быть выполнена из двух цельносварных боковин и ступенек из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 24 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Боковина лестницы должна быть изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее 50x25мм, стальной трубы, стального листа толщиной не менее 5 мм. Боковины лестницы должны иметь декоративные вставки из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. Наклонный лаз (мост) должен быть выполнен из цельносварного каркаса и деревянного настила. Цельносварной каркас моста должен быть выполнен из стальной профильной трубы сечением не менее 30x30мм, и стального листа толщиной не менее 2 мм. Деревянные ступеньки моста должны быть выполнены из сосновой доски толщиной не менее 30 мм. Лицевая сторона ступенек должна иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм. Мост должен комплектоваться хлопчатобумажным канатом диаметром не менее 22 мм. Нижний край каната должен быть закреплен на нижней ступеньке моста на скобу, изготовленную из стального листа толщиной не менее 4 мм и стального прутка диаметром не менее 10 мм. Верхний край каната должен быть закреплен на перемычке изготовленной из стальной трубы сечением не мене Ду20 и стального листа толщиной не менее 4мм. Прямой переход между башнями длиной не менее 2000 мм должен представлять собой сборную конструкцию из основания и ограждений. Основание перехода должно быть выполнено цельносварным из стальной трубы сечением не менее 40x20мм. Настил на основании перехода должен быть выполнен из сосновой доски сечением не менее 30x105 мм. Ограждение перехода должно быть выполнено цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 20x20 мм, и стальной трубы. На ограждении должны быть закреплены декоративные накладки из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. Вертикальный металлический шест (лаз) со ступеньками по винтовой линии должен быть выполнен цельносварным. Вертикальная стойка должна быть выполнена из трубы, дуга крепления должна быть выполнена из стальной трубы. Ступеньки должны быть выполнены из стальной трубы. Вертикальный металлический шест должен быть выполнен цельносварным. Вертикальная стойка должна быть выполнена из трубы, дуга крепления должна быть выполнена из стальной трубы сечением. Вертикальный лаз с прорезными ступеньками (скала) должен быть изготовлен из ламинированной фанеры толщиной не менее 18мм. Канат для лазания должен быть закреплен на стальной трубе. Диаметр каната должен быть не менее 22 мм. Металлический рукоход длиной не менее 2000 мм должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 40x40мм и стальной профильной трубы. Вертикальная лестница (паутина) шириной не менее 2000 мм должна быть изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20мм и полипропиленового каната. Комбинированный полипропилен-сталь канат должен быть диаметром не менее 16 мм. Канат должен состоять из полипропиленового сердечника и не менее шести прядей стальной канатной проволоки в травмобезопасном и атмосфероустойчивом покрытии. В местах соединения каната с металлическими конструкциями должны быть установлены стальные коуши, предотвращающие истирание каната. Петля каната с коушем должна быть опрессована алюминиевой втулкой исключающей выскальзывание каната. В узлах пересечения канатных стропов должны быть использованы разъемные пластиковые соединители, предотвращающие соскальзывание канатов. Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 64 | Качели одноместные с гибкой подвеской (металлические стойки) | шт. | 2 | Габаритные размеры: Длина – не менее 1835 мм Ширина – не менее 1460 мм. Высота – не менее 2190 мм. Материалы и комплектация: Качели одноместные с гибкой подвеской предназначены для детей от 6 до 12 лет. Качели должны представлять собой сборную конструкцию из двух боковин, горизонтальной перекладины на 1 подвес, одноместное сиденье на гибких подвесах, декоративных накладок на боковины. Сборка качели должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). В собранном состоянии для повышения устойчивости боковины качели должны иметь угол наклона относительно уровня земли не более 80 град. Боковины качели должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 48 мм, стального листа толщиной не менее 4мм, вспомогательные элементы боковины из стальной трубы диаметром не менее 26,8 мм, стального равнополочного уголка 32x32 мм. Декоративные накладки на боковины должны быть изготовлены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 12 мм. Детали из влагостойкой фанеры должны иметь скругление кромок радиусом не менее 3 мм. Перекладина для крепления подвесов должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 60 мм, стального листа толщиной не менее 4мм. Кронштейны для крепления гибкого подвеса к перекладине должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 5мм. Подвес качели должен быть выполнен из короткозвенной цепи сечением не менее 6 мм. На цепях подвеса должны быть установлены защитные накладки высотой не менее 500 мм для дополнительной защиты пальцев рук. Одноместное сиденье подвеса должно представлять собой прямоугольную площадку, выполненную из атмосферостойкой резины и усиленную внутри металлической пластиной. В узлах вращения качели должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания. Подшипники должны быть установлены попарно для повышения грузоподъемности в корпусе (буксе). Корпус (букса) должен быть изготовлен из стального прутка сечением не менее Ø40 мм. Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 65 | Столики со счетами | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 400 мм Ширина – не менее 1100 мм. Высота – не менее 840 мм. Материалы и комплектация: Игровой элемент “Столики со счетами” предназначен для детей от 3 до 7 лет для тематических игр и обучающих занятий. Сборка игрового элемента должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Игровой элемент должен представлять собой конструкцию из двух столиков, соединенных радиусной стяжкой, на которой установлено не менее 10-ти перекидных дисков. Столики и перекидные диски должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Основание для крепления столиков должно быть изготовлено из стальной трубы сечением не менее ВГП Ду40 и стального листа толщиной не менее 4 мм. Дуга для установки перекидных дисков должна быть изготовлена из стальной трубы. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 66 | Горка «Львенок» | шт. | 3 | Габаритные размеры: Длина – не менее 2740 мм Ширина – не менее 710 мм. Высота – не менее 1670 мм. Материалы и комплектация: Горка предназначена для детей от 3 до 8 лет для тематических игр, физического развития. Горка должна представлять собой сборную конструкцию из ската высотой не менее 900 мм, фанерной лестницы, соединительной рамы, ограждения стартовой зоны ската, выполненного в виде силуэта львёнка. Сборка горки должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы горки должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали горки должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Скат высотой не менее 900 мм должен представлять собой сборную конструкцию из каркаса с поверхностью скольжения, бортиков и защитной секции стартового участка с защитной перекладиной. Цельносварной каркас ската должен быть изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 мм, вспомогательные элементы каркаса из стальной трубы сечением не менее 20x20 и стального уголка сечением не менее 40x40 мм. Поверхность скольжения ската должна быть изготовлена из цельного листа нержавеющей стали и толщиной не менее 1,5 мм. Радиус изгиба стального листа в нижней части окончания ската должен быть не менее 50 мм. Бортики, ограждающие поверхность скольжения ската, должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм и высотой не менее 110 мм от поверхности скольжения. Стартовый участок ската длиной не менее 350 мм должен быть оборудован защитной секцией в виде декоративной накладки “Львёнок”. Защитная секция в виде силуэта львёнка должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Внутри защитной секции на высоте не менее 700 мм от поверхности должна быть установлена перекладина из стальной трубы и стального листа толщиной не менее 4 мм. Лестница высотой не менее 900 мм должна быть выполнена из двух боковин из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. На боковинах должны быть выполнены прорезные ручки и сквозные пазы для установки ступенек. Ступеньки лестницы должны быть изготовлены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 18 мм с односторонней рифленой поверхностью. Торцы фанерных ступенек должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. В нижней части боковины лестницы должны соединяться между собой стяжкой, изготовленной из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20 мм. Соединительная рама горки должна быть выполнена из стальной профильной трубы сечением не менее 40x40, трубы 40x20, стального листа толщиной не менее 2 мм. Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 67 | Качалка на пружинах "Спорткар" | шт. | 3 | Габаритные размеры: Длина – не менее 860 мм Ширина – не менее 1140 мм. Высота – не менее 860 мм. Материалы и комплектация: Качалка должна представлять собой конструкцию из основания с двойной пружиной и каркаса. Сборка качалки должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Каркас качалки должен быть выполнен в виде силуэта спортивного автомобиля. Боковина каркаса и сиденье со спинкой должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Остальные декоративные элементы каркаса должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. На качалке должны быть установлены не менее 2-х ручек, изготовленных из стальной трубы и стального листа толщиной не менее 4 мм. Боковины качалки в нижней части должны быть скреплены между собой стяжками, изготовленными из стальной трубы, стального листа толщиной не менее 4 мм. Боковины каркаса в центральной части должны быть соединены между собой стяжкой-рулём, изготовленной из стальной профильной трубы, стального листа толщиной не менее 4 мм. Пружинное основание должно быть выполнено цельносварным из стального листа толщиной не менее 5мм, стального уголка не менее 63x63 мм, стальной трубы сечением не менее 127 мм, стальной трубы. Часть основания, предназначенная для бетонирования, должна быть изготовлена из стального прутка диаметром не менее 16 мм. На основании должны быть закреплены не менее 2-х пружин с диаметром сечения витков не менее 26 мм. Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 68 | Качалка на пружине "Самолетик" | шт. | 2 | Габаритные размеры: Длина – не менее 895 мм Ширина – не менее 955 мм. Высота – не менее 930 мм. Материалы и комплектация: Качалка должна представлять собой конструкцию из основания с одинарной пружиной и каркаса на одно посадочное место. Каркас качалки должен быть выполнен в тематическом стиле “Самолётик” и включать в себя: сиденье, спинку, две ручки для удержания равновесия, две боковины, выполненные в виде силуэта самолета и закрепленными на каждой из боковин декоративными накладками: винт, колесо, звезда, крылья, выполненные в виде биплан-конструкции и установленными одно над другим. Сборка качалки должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными,. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм, загрунтованы и окрашены атмосферостойкими краской. Боковины каркаса должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Сиденье и спинка должны быть выполнены из ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм, с односторонней рифленой поверхностью. Декоративные накладки на боковину должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. На качалке должны быть установлены не менее 2-х ручек, изготовленных из стальной трубы диаметром не менее 21,3 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм. Боковины качалки должны быть скреплены между собой не менее чем в 2-х местах стяжками, изготовленными из стальной трубы диаметром не менее 26,8 мм, стального листа толщиной не менее 4 мм. Пружинное основание должно быть выполнено цельносварным из стального листа толщиной не менее 5мм, стального уголка не менее 63x63 мм, стальной трубы диаметром не менее 127 мм. Часть основания, предназначенная для бетонирования, должна быть изготовлена из стального прутка диаметром не менее 16 мм. На основании должна быть закреплена пружина с диаметром сечения витков не менее 26 мм. Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 69 | Домик "Пальма" | шт. | 2 | Габаритные размеры: Длина – не менее 3260 мм Ширина – не менее 1300 мм. Высота – не менее 2460 мм. Материалы и комплектация: Домик “Пальма” должен использоваться детьми от 3 до 7 лет для тематических игр, физического развития. Домик должен быть выполнен в виде отдельностоящей деревянной башни с крышей. Внутри башни должна быть установлена скамейка. На башне должны быть закреплен игровой элемент “Счеты”. Вход в башню должен выполняться через декоративную арку по пристроенному выгнутому переходу (мосту). Домик должен быть выполнен в едином тематическом стиле “Пальма”. Сборка домика должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Столбы деревянных башни и столбы арки должны быть выполнены из клееного соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. По всем кромкам столбов должна быть снята фаска не менее 8x45°. На приставных деревянных столбах должны быть установлены декоративные пластиковые заглушки. Пол деревянных башен должен быть выполнен из сосновой доски сечением не менее 30x105 мм. Лицевая сторона досок должна иметь скругление кромок радиусом не менее 5 мм. Конструкция пола башни должна исключать скапливание воды и снега.Столбы деревянных башен должны устанавливаться на опоры с последующим бетонированием. Опоры должны изготавливаться из стальной трубы, стального горячекатаного листа толщиной не менее 3 мм. Скат крыши “Пальма” должен быть изготовлен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. Фронтоны крыши должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Декоративная накладка на арку должна быть выполнена в стиле “Пальма” из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Выгнутый переход между башней и входной аркой длиной не менее 2000 мм должен представлять собой сборную конструкцию из основания и ограждений. Основание перехода должно быть выполнено в виде выгнутой цельносварной рамы радиусом гиба не менее 2500 мм из стальной трубы сечением не менее 30x30мм, стального листа толщиной не менее 4мм. Настил на основании перехода должен быть выполнен из сосновой доски сечением не менее 30x105 мм. Ограждение перехода должно быть выполнено цельносварным в виде выгнутой рамы радиусом гиба не менее 2500 мм из стальной трубы с и стальной трубы сечением не менее 20x20 мм. На ограждении перехода должны быть закреплены декоративные накладки из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. Игровой элемент “Счеты” должен быть выполнен из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм и 2-х перемычек для удержания счет из стальной профильной трубы. Скамейка внутри башни должна быть выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. |
| 70 | Игровой комплекс № 6 | шт. | 1 | Габаритные размеры не менее: Длина – 8280 мм Ширина – 5430 мм. Высота – 3490 мм. Материалы и комплектация: Игровой комплекс должен использоваться детьми от 3 до 10 лет для тематических игр, физического развития, развития координации движения, преодоления страха нахождения на высоте. Игровой комплекс должен был выполнен в виде трёх отдельно стоящих башен с закрепленными на них игровыми элементами.Сборка игрового комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Столбы деревянных башен должны быть выполнены из клееного соснового бруса сечением не менее 95x95 мм.Пол (игровая платформа) деревянной башни размером не менее 995x995мм должен представлять собой сборную конструкцию из рамы и настила. Рама для пола деревянных башен должна быть изготовлена цельносварной из стальной трубы сечением не менее 50x25 и стального листа толщиной не менее 4 мм. Настил для пола деревянных башен должен быть выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы фанерного настила должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Столбы деревянных башен должны устанавливаться на опоры с последующим бетонированием. Опоры должны изготавливаться из стальной трубы сечением не менее ВГП Ду32, стального горячекатаного листа толщиной не менее 3 мм. Металлический мост должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 40x40 мм и стальной трубы. Разноуровневый переход между башнями длиной не менее 2000 мм должен представлять собой сборную конструкцию из основания и ограждений. Основание перехода должно быть выполнено в виде выгнутой цельносварной рамы радиусом гиба не менее 2500 мм из стальной трубы сечением не менее 30x30мм, стального листа толщиной не менее 4мм. Настил на основании перехода должен быть выполнен из сосновой доски сечением не менее 30x105 мм. Ограждение перехода должно быть выполнено цельносварным в виде выгнутой рамы радиусом гиба не менее 2500 мм из стальной трубы и стальной трубы сечением не менее 20x20 мм. На ограждении перехода должны быть закреплены декоративные накладки из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. Прямой переход между башнями длиной не менее 2000 мм должен представлять собой сборную конструкцию из основания и ограждений. Основание перехода должно быть выполнено цельносварным из стальной трубы сечением не менее 40x20мм. Настил на основании перехода должен быть выполнен из сосновой доски сечением не менее 30x105 мм. Ограждение перехода должно быть выполнено цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 20x20 мм, и стальной трубы. На ограждении должны быть закреплены декоративные накладки из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. Скат высотой не менее 900 мм должен представлять собой сборную конструкцию из каркаса с поверхностью скольжения, бортиков и защитной секции стартового участка с защитной перекладиной. Цельносварной каркас ската должен быть изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 мм, вспомогательные элементы каркаса из стальной трубы сечением не менее 20x20 и стального уголка сечением не менее 40x40 мм. Поверхность скольжения ската должна быть изготовлена из цельного листа нержавеющей стали и толщиной не менее 1,5 мм. Радиус изгиба стального листа в нижней части окончания ската должен быть не менее 50 мм. Бортики, ограждающие поверхность скольжения ската, должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и высотой не менее 110 мм от поверхности скольжения. Стартовый участок ската длиной не менее 350 мм должен быть оборудован защитной секций высотой не менее 800 мм от поверхности. Защитная секция должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Защитная секция должна быть закреплена на столбах башни на кронштейны, изготовленные из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20 и стальной полосы сечением не менее 4x40мм. Внутри защитной секции на высоте не менее 700 мм от поверхности должна быть установлена защитная перекладина из стальной трубы и стального листа толщиной не менее 4 мм. Скат высотой не менее 1200 мм должен представлять собой сборную конструкцию из каркаса с поверхностью скольжения, бортиков и защитной секции стартового участка с защитной перекладиной. Цельносварной каркас ската должен быть изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 мм, вспомогательные элементы каркаса из стальной трубы сечением не менее 20x20 и стального уголка сечением не менее 40x40 мм. Поверхность скольжения ската должна быть изготовлена из цельного листа нержавеющей стали и толщиной не менее 1,5 мм. Радиус изгиба стального листа в нижней части окончания ската должен быть не менее 50 мм. Бортики, ограждающие поверхность скольжения ската, должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и высотой не менее 150 мм от поверхности скольжения. Стартовый участок ската длиной не менее 350 мм должен быть оборудован защитной секций высотой не менее 800 мм от поверхности. Защитная секция должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Защитная секция должна быть закреплена на столбах башни на кронштейны, изготовленные из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20 и стальной полосы сечением не менее 4x40мм. Внутри защитной секции на высоте не менее 700 мм от поверхности должна быть установлена защитная перекладина из стальной трубы и стального листа толщиной не менее 4 мм. Лестница высотой не менее 900 мм должна представлять собой сборную конструкцию из боковин (тетив), ступенек, ограждений, столба с металлической опорой под бетонирование. Боковины (тетивы) лестницы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм со сквозными пазами для установки и удержания ступенек. Ступеньки лестницы должны быть выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 24 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы ступенек из ламинированной фанеры должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Поручни лестницы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Поручни лестницы должны иметь не менее 2-х сквозных пазов для удобства захвата при хождении. Опорный столб лестницы должен быть выполнен из соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. Торец столба должен закрываться пластиковой декоративной заглушкой. Опорный столб должен устанавливаться на металлическую опору с последующим бетонированием. Опора должна быть изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее 50x25 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм. Лестница высотой не менее 1200 мм должна представлять собой сборную конструкцию из боковин (тетив), ступенек, ограждений, столба с металлической опорой под бетонирование. Боковины (тетивы) лестницы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм со сквозными пазами для установки и удержания ступенек. Ступеньки лестницы должны быть выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 24 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы ступенек из ламинированной фанеры должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Поручни лестницы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Поручни лестницы должны иметь не менее 3-х сквозных пазов для удобства захвата при хождении. Опорный столб лестницы должен быть выполнен из соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. Торец столба должен закрываться пластиковой декоративной заглушкой. Опорный столб должен устанавливаться на металлическую опору с последующим бетонированием. Опора должна быть изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее 50x25 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм. Ограждение на деревянных башнях должно быть выполнено в виде штакетника закрепленного на горизонтальных стяжках. Штакетник должен быть выполнен из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Крыша должна быть выполнена двускатной в виде домика с фронтонами из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и скатами из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 71 | Качалка на пружине "Черепашка" | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 470 мм Ширина – не менее 985 мм. Высота – не менее 795 мм. Материалы и комплектация: Качалка на пружине предназначена для детей от 3 до 7 лет. Качалка должна представлять собой конструкцию из основания с одинарной пружиной и каркаса. Каркас качалки должен быть выполнен в виде силуэта черепашки. Сборка качалки должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 4 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Боковина каркаса и сиденье со спинкой должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Остальные декоративные элементы каркаса должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. На качалке должны быть установлены не менее 2-х ручек, изготовленных из стальной трубы сечением и стального листа толщиной не менее 4 мм. Боковины качалки должны быть скреплены между собой не менее чем в 3-х местах стяжками, изготовленными из стальной трубы, стального листа толщиной не менее 4 мм. Пружинное основание должно быть выполнено цельносварным из стального листа толщиной не менее 5мм, стального уголка не менее 63x63 мм, стальной трубы диаметром не менее 127 мм. Часть основания, предназначенная для бетонирования, должна быть изготовлена из стального прутка диаметром не менее 16 мм. На основании должна быть закреплена пружина с диаметром сечения витков не менее 26 мм. Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 72 | Игровой элемент «Джип» | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 2230 мм Ширина – не менее 1340 мм. Высота – не менее 1350 мм. Материалы и комплектация: Игровой элемент “Джип” должен использоваться детьми от 3 до 7 лет для тематических игр, физического развития. Сборка игрового элемента должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 4 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Игровой элемент должен представлять собой конструкцию, выполненную в тематическом стиле “Джип”. Конструкция игрового элемента должна включать в себя: боковины с прорезными отверстиями для входа, капот, приборную панель и радиаторную решетку, устанавливающиеся в прорези боковин, металлическую дугу, обозначающую ветровое стекло. На боковинах должны быть установлены накладки-колёса. В игровом элементе должна быть установлена двусторонняя скамейка и вращающийся руль. Игровой элемент, двусторонняя скамейка должны быть изготовлен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Вращающийся руль, представляющий собой сборную конструкцию из фанерной накладки, изготовленной из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и кронштейна с вращающейся буксой. В узле вращения руля должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания. Подшипники должны быть установлены попарно для повышения грузоподъемности в корпусе (буксе). Корпус (букса) должен быть изготовлен из стального прутка сечением не менее Ø40 мм. Металлическая дуга, обозначающая ветровое стекло должна представлять собой цельносварную конструкцию из стальной трубы и стальной профильной трубы сечением не менее 40x20 мм. Игровой модуль должен устанавливаться на опоры с последующим бетонированием. Опоры должны представлять собой конструкцию из стальной профильной трубы сечением не менее 60x30 и стального листа толщиной не менее 2 мм. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 73 | Песочница «Шестигранник» | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 1800 мм Ширина – не менее 2080 мм. Высота – не менее 350 мм. Материалы и комплектация: Песочница должна использоваться детьми от 2 до 7 лет для тематических игр, физического развития. Песочница должна представлять собой сборную конструкцию из 6-ти боковин, 6-ти сидений и 6-ти угловых накладок-столиков и угловых стяжек. Используемые крепёжные элементы для сборки песочницы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками). Боковины песочницы должны быть выполнены из сосновой доски толщиной не менее 30 мм. Торцевые кромки боковины должны иметь скругление радиусом не менее 5 мм. Сидение песочницы должно быть выполнено из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм. Накладка-столик должна быть выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм. Боковины должны быть скреплены между собой металлической цельносварной стяжкой, изготовленной из стальной трубы и стального листа толщиной не менее 2 мм. КТРУ не применяется в виду того что описание объекта закупки в КТРУ не соответствует предмету закупки |
| 74 | Качалка-балансир № 3 | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 2550 мм Ширина – не менее 530 мм. Высота – не менее 900 мм. Материалы и комплектация: Качалка-балансир предназначена для детей от 3 до 12 лет. Качалка-балансир должна представлять собой сборную конструкцию из неподвижного основания и качающегося балансира. Металлические элементы качалки должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали качалки должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 4 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе. Сборка элементов качалки-балансира должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Основание качалки должно быть выполнено из цельносварного каркаса и боковых декоративных накладок. Декоративные накладки на каркас должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 м и включать в себя: основание в виде полукруга и три накладки на каждое основание в виде силуэта цветка. Цельносварной каркас основания должен быть изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 30x30 мм, вспомогательные элементы основания из стальной профильной трубы и трубы 60x30. Кронштейны для крепления подшипникового узла к основанию должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 8 мм. Качающийся балансир на два посадочных места размещенных напротив друг друга должен быть выполнен цельноклееным из сосновой доски толщиной не менее 30 мм и влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. На балансире должны быть установлены два амортизатора из резины толщиной не менее 8 мм. Каждое посадочное место балансира должно быть оборудовано сиденьем, спинкой и ручкой. Ручки должны быть изготовлены из стальной трубы. Спинка балансира должна быть установлена на раме изготовленной из стальной трубы сечением не менее 30x30 мм. Сиденье и спинка балансира должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. В узле качения балансира должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания. Подшипники должны быть установлены попарно для повышения грузоподъемности в корпусе (буксе). Корпус (букса) должен быть изготовлен из стального прутка сечением не менее Ø40 мм. Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 75 | Качели одноместные с гибкой подвеской металлические стойки) | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 1835 мм Ширина – не менее 1450 мм. Высота – не менее 2190 мм. Материалы и комплектация: Качели одноместные с гибкой подвеской предназначены для детей от 3 до 8 лет. Качели должны представлять собой сборную конструкцию из двух боковин, горизонтальной перекладины на 1 подвес, одноместное сиденье на гибких подвесах, декоративных накладок на боковины. Сборка качели должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). В собранном состоянии для повышения устойчивости боковины качели должны иметь угол наклона относительно уровня земли не более 80 град. Боковины качели должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 48 мм, стального листа толщиной не менее 4мм, вспомогательные элементы боковины из стальной трубы диаметром не менее 26,8 мм, стального равнополочного уголка 32x32 мм. Декоративные накладки на боковины должны быть изготовлены из влагостойкой ламинированной фанеры ФСФ толщиной не менее 12 мм. Детали из влагостойкой фанеры должны иметь скругление кромок радиусом не менее 3 мм. Перекладина для крепления подвесов должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 60 мм, стального листа толщиной не менее 4мм. Кронштейны для крепления гибкого подвеса к перекладине должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 5мм. Подвес качели должен быть выполнен из короткозвенной цепи сечением не менее 6 мм. На цепях подвеса должны быть установлены защитные накладки высотой не менее 500 мм для дополнительной защиты пальцев рук. Одноместное сиденье подвеса (для детей от 3 до 8 лет) должно быть выполнено по типу “открытая колыбель” таким образом, чтобы боковое и заднее ограждение, образовывали каркас, удерживающий ребёнка с 3-х сторон. Основание сиденья, вертикальное стойки ограждения и горизонтальные перекладины ограждения должны быть выполнены из атмосферостойкой резины. Обрезиненное основание должно быть усилено внутри металлической пластиной. В узлах вращения качели должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания. Подшипники должны быть установлены попарно для повышения грузоподъемности в корпусе (буксе). Корпус (букса) должен быть изготовлен из стального прутка сечением не менее Ø40 мм. Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 76 | Горка | шт. | 2 | Габаритные размеры не менее: Длина – 472 мм Ширина – 986 мм. Высота – 2350 мм. Материалы и комплектация: Горка предназначена для детей от 4 до 8 лет для тематических игр, физического развития. Горка должна представлять собой сборную конструкцию из металлической башни без крыши с ограждениями, ската высотой не менее 1500 мм, лестницы. Сборка горки должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Цельносварные элементы горки должны быть изготовлены полуавтоматической Металлические элементы горки должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными. Фанерные детали горки должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм, загрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской. Скат высотой не менее 1500 мм должен представлять собой сборную конструкцию из каркаса с поверхностью скольжения, бортиков и защитной секции стартового участка с защитной перекладиной. Цельносварной каркас ската должен быть изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 мм, вспомогательные элементы каркаса из стальной трубы сечением не менее 20x20 и стального уголка сечением не менее 40x40 мм. Поверхность скольжения ската должна быть изготовлена из цельного листа нержавеющей стали и толщиной не менее 1,5 мм. Радиус изгиба стального листа в нижней части окончания ската должен быть не менее 50 мм. Бортики, ограждающие поверхность скольжения ската, должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и высотой не менее 150 мм от поверхности скольжения. Стартовый участок ската длиной не менее 350 мм должен быть оборудован защитной секций высотой не менее 800 мм от поверхности. Защитная секция должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Защитная секция должна быть закреплена на столбах башни на кронштейны, изготовленные из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20 и стальной полосы сечением не менее 4x40мм. Внутри защитной секции на высоте не менее 700 мм от поверхности должна быть установлена защитная перекладина из стальной трубы и стального листа толщиной не менее 4 мм. Лестница должна быть выполнена из двух цельносварных боковин и ступенек из сосновой доски толщиной не менее 40 мм (допускается замена сосновой доски на влагостойкую ламинированную фанеру с односторонней рифленой поверхностью и толщиной не менее 24 мм). Доска лестницы должна иметь скругление кромок радиусом не менее 5 мм. Боковина лестницы должна быть изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее 50x25мм, стальной трубы, стального листа толщиной не менее 5 мм. Боковины лестницы должны иметь декоративные вставки из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. Металлическая башня должна быть выполнена из двух цельносварных боковин и двух стяжек. Боковины башни должны быть выполнены из стальной трубы сечением не менее 50x50 мм. Вспомогательные элементы башни (перемычки) должны быть выполнены из стальной трубы сечением не менее 40x25 и 25x25 мм. Стяжка для металлической башни должна быть выполнена из стальной трубы сечением не менее 50x50, стальной трубы сечением не менее 40x25, стальной трубы. Настил для пола башни должен быть выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы фанерного настила должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Ограждение на башне должно быть выполнено из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 77 | Турник двухуровневый | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 472 мм Ширина – не менее 986 мм. Высота – не менее 2350 мм. Материалы и комплектация: Турник двухуровневый должен использоваться детьми от 12 лет для физического развития, развития координации движения, преодоления страха нахождения на высоте, выполнения комплекса упражнений воркаут тематики. Сборка турника должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными,. Турник должен быть выполнен по модульной схеме: отдельные спортивные элементы (модули) должны соединяться между собой, образуя единую конструкцию для выполнения спортивных упражнений. Турник должен представлять собой сборную конструкцию из опорных столбов, навесных турников с возможностью регулировки по высоте. Опорные столбы должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 108 мм. В верхней части столбов должна устанавливаться травмобезопасная радиусная металлическая заглушка. Навесной турник должен быть изготовлен из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 33,5 мм и иметь длину рабочей поверхности не менее 1235 мм. Крепление съемных турников должно производиться при помощи разъемных полухомутов, позволяющих регулировать высоту установки.Полухомут должен представлять собой цельносварную конструкцию, изготовленную из стального круга сечением не менее 12 мм, стального листа толщиной не менее 5 и 8 мм. Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |
| 78 | Турник с сеткой | шт. | 1 | Габаритные размеры: Длина – не менее 2470 мм Ширина – не менее 2170 мм. Высота – не менее 2400 мм. Материалы и комплектация: Турники предназначены для детей от 6 лет и применяются для физического развития, развития координации движения и выполнения упражнений на развитие мышц брюшного пресса. Сборка турников должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). Турники с сеткой должны быть выполнены по модульной схеме: отдельные спортивные элементы (модули) должны соединяться между собой, образуя единую конструкцию для выполнения спортивных упражнений. Турники должны представлять собой сборную конструкцию из двух рам с разновысотными перекладинами-турниками, и расположенного между ними вертикального канатного лаза, закрепленного на перемычке. Рамы высотой не менее 2400 мм и шириной не менее 1260 мм должны быть выполнены цельносварными из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм, и стальной трубы. Вертикальный лаз шириной не менее 2000 мм должен быть изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20мм и полипропиленового каната. Комбинированный полипропилен-сталь канат должен быть диаметром не менее 16 мм. Канат должен состоять из полипропиленового сердечника и не менее шести прядей стальной канатной проволоки в травмобезопасном и атмосфероустойчивом покрытии. В местах соединения каната с металлическими конструкциями должны быть установлены стальные коуши, предотвращающие истирание каната. Петля каната с коушем должна быть опрессована алюминиевой втулкой исключающей выскальзывание каната. В узлах пересечения канатных стропов должны быть использованы разъемные пластиковые соединители, предотвращающие соскальзывание канатов. Перемычка для крепления лаза должна быть изготовлена цельносварной из стальной профильной трубы сечением не менее 40x40 мм и стальной трубы. Дополнительные характеристики установлены с целью детализации и уточнению своей потребности, удобства применения, а также по данным характеристикам предоставлены КП для расчета НМЦК. |

Примечания:
*Эскизы товара приведены с целью визуализации описания характеристик, показателей товара для участников закупки. Предлагаемые к установке товары могут отличаться от эскизов, не противоречащими указанным в описании характеристикам, показателям.

«Инструкция по заполнению заявок в части описания объекта закупки»

- При указании в документации характеристик (показателей) с использованием союза «или», участник должен указать одно из перечисленных сведений (характеристик), присущих данному показателю, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько сведений (характеристик);

- При указании в документации характеристик (показателей) с использованием слов «не менее», участник должен указать конкретное значение, равное или превышающее, заявленное Заказчиком;

- При указании в документации характеристик (показателей) с использованием слов «не более», участник должен указать конкретное значение, равное или не превышающее, заявленное Заказчиком

- При указании в документации характеристик (показателей) сопровождающихся словами «должен», «не должен» участник закупки указывает данные показатели (характеристики) в настоящем времени и утвердительном наклонении.

- При указании в документации характеристик (показателей) с использованием предлога «от», «от … до…» участник должен указывать характеристики объекта закупки в неизменном виде

- Текст в сопровождении символа «*» не является описанием объекта закупки и не обязателен к заполнению при подаче участниками закупки заявок на участие. Данная информация является информационной.

Приложение № 2

к техническому заданию

Адреса установки детского игрового и спортивного оборудования

| № п/п | Наименование детского игрового и спортивного оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| Забайкальский край, г. Чита, мкр. 1, д. 8, д. 9 |
|  | Скамья № 1 | 6 |
|  | Урна № 1 | 6 |
|  | Тренажер № 1 | 1 |
|  | Тренажер № 2 | 1 |
|  | Тренажер № 3 | 1 |
|  | Воркаут-комплекс № 1 | 1 |
|  | Теневой навес для тренажеров | 1 |
| Забайкальский край, г. Чита, мкр. 1. д. 33 |
|  | Скамья № 1 | 8 |
|  | Урна № 1 | 8 |
|  | Тренажер № 4 | 1 |
|  | Тренажер № 3 | 1 |
|  | Тренажер № 2 | 1 |
|  | Спортивный комплекс № 1 | 1 |
|  | Игровой комплекс № 1 | 1 |
|  | Качалка на пружинах «Теплоход» | 1 |
|  | Качалка на пружине «Дельфин» | 1 |
|  | Песочница «Катер» | 1 |
|  | Качалка-балансир № 1 | 1 |
|  | Карусель № 1 | 1 |
|  | Теневой навес для тренажеров | 1 |
| Забайкальский край, г. Чита, мкр. 1. д. 40 |
|  | Скамья № 1 | 8 |
|  | Урна № 1 | 8 |
|  | Тренажер № 1 | 1 |
|  | Тренажер № 2 | 1 |
|  | Тренажер № 4 | 1 |
|  | Качели одноместные с гибкой подвеской (деревянные стойки) № 1 | 1 |
|  | Качели одноместные с гибкой подвеской (деревянные стойки) № 2 | 1 |
|  | Качалка-балансир № 2 | 1 |
|  | Арка | 1 |
|  | Теневой навес для тренажеров | 1 |
|  | Песочница "Полянка" | 1 |
| Забайкальский край, г. Чита, ул. 2-я Шубзаводская, д. 31 |
|  | Скамья № 1 | 4 |
|  | Урна № 1 | 4 |
|  | Карусель № 2 | 1 |
|  | Столики со счетами | 1 |
|  | Качели двойные с гибкой подвеской (деревянные стойки) № 3 | 1 |
|  | Воркаут-комплекс № 1 | 1 |
| Забайкальский край, г. Чита, ул. Боровая, д. 7 |
|  | Диван № 1 | 2 |
|  | Урна № 1 | 2 |
| Забайкальский край, г. Чита, ул. Журавлева, д. 106, д. 108, д. 110, д. 112 |
|  | Диван № 1 | 4 |
|  | Скамья № 2 | 4 |
|  | Стенд информационный | 4 |
|  | Урна № 1 | 25 |
|  | Вазон бетонный | 1 |
|  | Беседка | 1 |
|  | Тренажер № 5 | 1 |
|  | Тренажер № 6 | 1 |
|  | Тренажер № 4 | 1 |
|  | Тренажер № 2 | 1 |
|  | Тренажер № 1 | 1 |
|  | Игровой комплекс "Аэроплан" | 1 |
|  | Игровой комплекс № 2 | 1 |
|  | Игровой комплекс № 3 | 1 |
|  | Игровой комплекс "Снегоход" | 1 |
|  | Качалка на пружине "Конь" | 1 |
|  | Качалка на пружине "Мотоцикл" | 1 |
|  | Качалка на пружине "Бегемот" | 1 |
|  | Качалка на пружине "Батискаф" | 1 |
|  | Качалка на пружинах "Квадроцикл" № 1 | 1 |
|  | Карусель № 1 | 1 |
|  | Качели-самолет | 1 |
|  | Качели "Гнездо" | 2 |
|  | Песочница № 1 | 2 |
|  | Домик | 2 |
| Забайкальский край, г. Чита, ул. Карла Маркса, д. 16 |
|  | Ограждение спортивной площадки (h-3,2м.) Размер площадки: 30м на 18м | 308 |
|  | Ворота для мини-футбола | 2 |
|  | Сетка для ворот | 2 |
|  | Баскетбольная стойка | 2 |
|  | Скамья № 1 | 2 |
|  | Урна № 2 | 2 |
|  | Игровой комплекс № 4 | 1 |
|  | Качели двойные с гибкой подвеской (металлические стойки) | 1 |
|  | Карусель № 1 | 1 |
|  | Песочница № 2 | 1 |
| Забайкальский край, г. Чита, ул. Проспект Советов, д. 14, д. 16 |
|  | Баскетбольная стойка высота до кольца 3050 мм | 1 |
|  | Качалка на пружинах "Дельфин" | 1 |
|  | Качалка-балансир (двухместная) | 1 |
|  | Качели двойные с гибкой подвеской (металлические стойки) | 1 |
|  | Скамья № 2 | 2 |
|  | Урна № 3 | 1 |
|  | Тренажер № 7 | 1 |
|  | Тренажер № 8 | 1 |
|  | Тренажер № 9 | 1 |
|  | Диван № 2 | 4 |
|  | Урна № 3 | 4 |
| Забайкальский край, г. Чита, ул. Магистральная, д. 3 «а», ул. 1-я Московская, д. 54, д. 56 |
|  | Хоккейная коробка (борт из стеклопластика, крепление на опорные столбы) | 1 |
|  | Хоккейные ворота | 2 |
|  | Сетка для ворот | 2 |
|  | Карусель № 1 | 1 |
|  | Качели двойные с гибкой подвеской (металлические стойки) | 1 |
|  | Качалка на пружине «Квадроцикл» № 2 | 1 |
|  | Качалка на пружине "Мотоцикл" | 1 |
|  | Скамья № 2 | 1 |
| Забайкальский край, г. Чита, ул. Ползунова, д. 29 |
|  | Домик | 1 |
|  | Диван № 2 | 6 |
|  | Урна № 4 | 6 |
|  | Качалка-балансир № 1 | 2 |
|  | Карусель № 1 | 1 |
|  | Песочница № 1 | 1 |
| Забайкальский край, г. Чита, ул. Железобетонная, д. 16, д. 20 д. 22 |
|  | Диван № 2 | 2 |
|  | Урна № 4 | 2 |
|  | Качалка-балансир № 1 | 1 |
|  | Качалка на пружинах «Джип» | 1 |
|  | Игровой комплекс № 5 | 1 |
|  | Качели одноместные с гибкой подвеской (металлические стойки) | 1 |
|  | Карусель № 2 | 1 |
| Забайкальский край, г. Чита, ул. Нечаева, д. 155, ул. Июньская, д. 6 |
| 1. | Песочница № 1 | 3 |
| 2. | Качалка-балансир № 1 | 3 |
| 3. | Качалка на пружине «Конь» | 3 |
| 4. | Горка «Львенок» | 3 |
| 5. | Скамья Б-4 № 1 | 10 |
| 6. | Урна № 1 | 10 |
| Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 6, д. 10 |
| 1. | Карусель № 2 | 2 |
| 2. | Качалка на пружине "Мотоцикл" | 1 |
| 3. | Качалка на пружине «Бегемот» | 1 |
| 4. | Качалка-балансир № 1 | 2 |
| 5. | Диван № 1 | 6 |
| 6. | Урна № 1 | 6 |
| 7. | Качели двойные с гибкой подвеской (металлические стойки) | 1 |
| Забайкальский край, г. Чита, мкр. Гвардейский, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7 |
| 1. | Диван № 1 | 13 |
| 2. | Песочница № 1 | 1 |
| 3. | Качалка-балансир № 1 | 1 |
| 4. | Качели «Гнездо» | 1 |
| Забайкальский край, г. Чита, ул. Шилова, д. 81, д. 83, д. 85 |
| 1. | Качалка на пружине «Конь» | 2 |
| 2. | Качалка на пружине "Мотоцикл" | 2 |
| 3. | Карусель № 2 | 1 |
| 4. | Качалка на пружине "Бегемот" | 2 |
| 5. | Песочница № 1 | 1 |
| 6. | Стенд информационный | 3 |
| 7. | Игровой комплекс № 2 | 1 |
| 8. | Диван № 2 | 5 |
| 9. | Качалка-балансир (двухместная) | 1 |
| 10. | Урна № 1 | 14 |
| 11. | Карусель № 1 | 1 |
| Забайкальский край, г. Чита, ул. Пригородная, д. 1 «а», 1 «б», ул. Железобетонная, д. 18, д. 4, ул. Зоотехническая, д. 2 «б» |
| 1. | Скамья № 1 | 13 |
| 2. | Урна № 1 | 20 |
| 3. | Качалка на пружине «Конь» | 2 |
| 4. | Качалка на пружинах «Спорткар» | 3 |
| 5. | Качалка на пружинах «Самолетик» | 2 |
| 6. | Домик «Пальма» | 2 |
| 7. | Игровой комплекс № 6 | 1 |
|  | Качалка на пружинах «Черепашка» | 1 |
|  | Игровой элемент «Джип» | 1 |
|  | Домик | 2 |
|  | Песочница «Шестигранник» | 1 |
|  | Качалка-балансир № 3 | 1 |
|  | Качели одноместные с гибкой подвеской металлические стойки) | 1 |
|  | Песочница № 1 | 1 |
|  | Качели двойные с гибкой подвеской (металлические стойки) | 2 |
|  | Качели одноместные с гибкой подвеской | 1 |
|  | Качалка-балансир № 1 | 2 |
|  | Карусель № 1 | 1 |
|  | Горка | 2 |
|  | Турник двухуровневый | 1 |
|  | Турник с сеткой | 1 |
| Забайкальский край, г. Чита, ул. Малая, д. 2 «а», 2 «б» |
| 1. | Игровой комплекс № 1 | 1 |
| 2. | Карусель № 2 | 1 |
| 3. | Качели одноместные с гибкой подвеской (металлические стойки) | 1 |
| 4. | Урна № 2 | 3 |
| 5. | Скамья № 3 | 3 |
| 6. | Песочница «Полянка» | 1 |